邢台市第一中学新校区项目-采购-施工EPC工程总承包项目双壁波纹管、PE管采购

招标文件

招标人:     河北建工集团有限责任公司

联系人：曹宁宁（工程部），联系电话：18802954936

联系人：陈明亮（项目部），联系电话：13292156000

2019年10月5日

第一部分：投标须知

## 一. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：邢台市第一中学新校区项目设计-采购-施工EPC工程总承包项目 工程所在地：邢台市桥西区钢铁大桥南侧西行2公里 |
| 2 | 招标方式: 本次招标采取自主比价的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为：WWW.webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价，电子商务平台相关事宜咨询电话：0311-68020050. |
| 3 | 招标范围和要求: 一、招标范围：一中校区环路 二、采购供应时间： 自2019年10月至主体工程完工（以实际开工日期为准）。 三、工程概况：本项目位于邢台市桥西区滨江路与七里河交叉口东南侧。总建筑面积为176280平方米，其中：地上建筑面积158280平方米，地下建筑面积18000平方米。其中室外场地景观及综合管线工程包括，绿化景观、道路硬化及照明、围墙等室外场地景观工程；化粪池、消防水池、污水处理系统、室外排水管线、消防设备材料、供热、燃气、电力管网等室外综合管线工程等。本工程水源为市政自来水，分别由南侧七里河南街市政给水管道上引入DN300的进水管，由西侧滨江路市政给水管网DN200的进水管，在校区内形成环状管网。 双壁波纹管、PE管、采购数量：见附表 五、本次招标活动不提供施工图纸，中标人可到项目部自行复印。如果投标人自身投标需要，可在报名时索要电子版图纸。 |
| 4 | 双壁波纹管、PE管的技术质量要求: 投标人提供的双壁波纹管环刚度6KN/m²、PE管PE80 S6.3 1.0MPa的质量必须全部符合国家现行相关规范和行业标准要求，各种技术参数和工作性能必须满足招标人的要求和现场施工的需要。主要材料说明：原材料必须符合国家及行业现行标准要求。 |
| 5 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份。投标文件盖章齐全后，一块密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |
| 6 | 合同价格确定方式: 采用不可调价综合单价形式，供货数量按实结算。单价包含但不限于：人工费、材料费（含损耗）、机械费、运输费、损耗费用、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、税金（提供增值税专用发票，税率3%或13%）等，即包括了从原材料采购、储存、加工、运输到本项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。投标报价由各投标人自行根据本项目的实际情况结合自身技术、成本水平等因素自主确定。 |
| 7 | 双壁波纹管、PE管数量的计量规则： 工程量以实际供货量为准。 |
| 8 | 付款方式：货到现场验收合格后一个月付至总工程量75%，该工程完工后付至总工程量的90%作为进度款，工程整体竣工验收以后，付至投标人双方核对完成的总工程量的97%，其余3%作为质保金（一年质保期满后，质保金一个月内无息返还）。 |
| 9 | 投标保证金：金额及缴纳方式详见附件《网标电子商务平台投标保证金收退规定》，投标人应于2019年 月 日下午6时前将保证金以电汇方式缴纳至附件中的指定账户。 投标保证金缴纳及咨询事宜联系电话：赵洋 17745967998 |
| 10 | 投标报名起止时间：2019年 月 日至2019年 月 日。 报名地点:邢台市桥西区钢铁大桥南侧西行2公里 联系电话：17732991288于利雨 或13292156000陈明亮 |
| 11 | 开标时间： 网上竞标时间：2019年 月 日上午9：00-9：15 议标时间：2019年 月 日下午3：00 |
| 12 | 招标文件工本费：无。 |
| 13 | 投标人资质: 具有专业独立法人资格、组织机构代码证、资质证书等资质文件（查看原件、留复印件、复印件盖公章）。 |
| 14 | 评标办法：采取快速定标的模式，运行规则为单阶段报价，报价时限为15分钟，供应商报名后即可报价，报价过程不再实施显示，时间截止后，大屏幕自动公布各家报价。供应商无需实时查看报价大屏幕，在时间截至前，一次性给出价格。中标方式为最低价前三名进行议标。经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入议标阶段的各投标人中择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：河北省石家庄市桥西区石获南路66号A座9层915室 咨询及培训电话：0311-68026032 武含柯 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 15 | 签订合同时间：开标后7日内。 |
| 16 | 招标其他要求： 1. 投标人必须切实保证招标人的双壁波纹管、PE管正常供应，招标人的双壁波纹管、PE管尽量集中订货，但有零星需用时，投标人均必须予以及时供货。 2. 投标人有确保所供双壁波纹管、PE管质量的技术力量、设备和管理制度，能够按照招标人在订货单中注明的工程名称、安装时间、安装部位、双壁波纹管、PE管强度等级、数量及其它特殊技术要求，进行双壁波纹管、PE管的供应。 3. 投标人应根据招标人的通知及时安排生产和发货，并应保证双壁波纹管、PE管供应的连续性。如因双壁波纹管、PE管供应的连续性无法保证，导致出现质量问题的，所造成的经济损失由投标人负责。 4. 投标人无正当理由而不能按合同要求时间供应双壁波纹管、PE管而造成招标人工程停工损失的，由投标人负责赔偿。 5. 投标人提供的双壁波纹管、PE管的质量由招标人会同建设单位及现场监理按国家及行业相关规范要求对其进行取样送检，检测机构为建设单位指定的具有相应资质的实验室负责双壁波纹管、PE管的强度检验。 6. 招标人供应的双壁波纹管、PE管每车必须随车提交齐全的《质量合格证明书》等相关技术资料，如资料不全或者与实物不符，招标人有权拒收。 7. 投标人供应的双壁波纹管、PE管质量，必须满足设计要求及国家现行标准，确保质量合格，如投标人提供的双壁波纹管、PE管质量不合格或性能不满足招标人要求，投标人应无条件予以退货，并承担由此对招标人所造成的损失及赔偿责任。 8. 中标人与招标人签订合同后，在合同执行期间，不得以自身资金短缺等不合理理由，中断或拖延本项目的双壁波纹管、PE管供应，否则由投标人承担违约责任，并赔偿招标人全部损失。 |

## 2.招标文件的组成

2.1 投标须知

2.2 投标书

2.3 附件：网标电子商务平台投标保证金收退规定

## 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

## 4.对投标文件的要求

4.1 进入协商谈判阶段的投标人必须按照电子商务平台的最终报价向招标人提供纸质版投标文件。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 营业执照；

b. 法人授权委托书；

c. 投标报价表；

## 5. 投标报价

5.1投标报价说明：见招标须知前附表

5.2投标报价要求：见招标须知前附表

## 6. 网标报价后的商务谈判

6.1商务谈判会的主要内容

6.1.1商务谈判会于2019年  月  日下午  时在邢台一中新校区项目会议室举行。

6.1.2投标单位代表应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加商务谈判会议。投标单位未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

6.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

6.2评标办法和标准：由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，非价格最低者为中标单位。

## 7.投标保证金：

7.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.1.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

## 8.工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求。

第二部分

邢台市第一中学新校区项目设计-采购-施工EPC工程总承包项目双壁波纹管、PE管采购

投标文件

投标人:

法定代表人：（盖章）

2019 年      月      日

双壁波纹管、PE管供应投标报价表

河北建工集团有限责任公司：

我单位完全响应招标人的招标文件要求，愿以下述报价提供___  ____工程主体用双壁波纹管、PE管供应工作：

表1：双壁波纹管、PE管综合单价报价总表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 供应单价 （元/m） | 供应合价 （元/m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双壁波纹管 | De800 | 米 | 230 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 2 | 双壁波纹管 | De700 | 米 | 200 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 3 | 双壁波纹管 | De600 | 米 | 390 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 4 | 双壁波纹管 | De500 | 米 | 730 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 5 | 双壁波纹管 | De400 | 米 | 2100 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 6 | 双壁波纹管 | De300 | 米 | 8200 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 7 | 双壁波纹管 | De200 | 米 | 300 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 8 | UPVC双壁波纹管 | De200 | 米 | 1100 |  |  | 环刚度6KN/m² |
| 9 | 碳素螺纹管 | CERP150 | 米 | 15000 |  |  |  |
| 10 | 七孔梅花管 | 内径32.5 | 米 | 7000 |  |  | 壁厚≥2mm |
| 11 | 钢丝网骨架塑料复合管 | PE200 | 米 | 2000 |  |  | 1.6MPa |
| 12 | PE聚乙烯给水管 | De40 | 米 | 430 |  |  | PE80 S6.3 1.0MPa |
| 13 | PE聚乙烯给水管 | De50 | 米 | 570 |  |  | PE80 S6.3 1.0MPa |
| 14 | PE聚乙烯给水管 | De63 | 米 | 255 |  |  | PE80 S6.3 1.0MPa |
| 15 | PE聚乙烯给水管 | De75 | 米 | 618 |  |  | PE80 S6.3 1.0MPa |
| 16 | PE聚乙烯给水管 | De110 | 米 | 823 |  |  | PE80 S6.3 1.0MPa |
| 17 | PE聚乙烯给水管 | De200 | 米 | 1385 |  |  | PE80 S6.3 1.0MPa |
| 18 |
| 19 | 不含税总价 |  |  |
| 20 | 税金 |  | （3%或13%） |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 人民币（大写）： |

- 此价格为到场综合单价，包含材料费、人工费、机械费、运费、制作及运输过程中的成品保护、验收、因质量问题引起的维修和更换、管理费、利润、税金等费用；

- 数量以甲乙双方最终确认数量为准

投标人(盖章)：

法定代表人（签字）：

或委托代理人(签字)：

2019年     月    日

法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的         （姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建的邢台一中新校区双壁波纹管、PE管采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

注：受委托人身份证复印件附后

## 资质文件

- 企业法人授权委托书、代理人身份证复印件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 最近1年业绩（自制业绩表格）

- 项目报价明表见后附文件

# 附件1：

中采网投标保证金收退规定

第一条 为规范中采网投标保证金管理，有效维护中采网招投标秩序，制定本规定。

第二条 收取对象

参加中采网投标的所有单位。

第三条 收取标准

3.1综合招标：保证金按最低1万元/次缴纳，可视项目实际情况增加（具体金额以标书要求为准）。

3.2除综合招标以外的：

3.2.1供应商参与建工集团本部项目招标时，每次投标前缴纳足额投标保证金,根据标的物料种类、数量、预计中标金额大小确定保证金金额（具体金额以招标公告要求为准）。

预计中标金额（P） 保证金收取金额

P≦200万 2万元

200万＜P≦400万 5万元

P＞400万 10万元

3.2.2供应商参与建工集团本部项目以外的招标时，投标前缴纳投标保证金，保证金金额为2万元起（具体金额以招标公告要求为准）。

第四条 收取时间

所参加的项目招标开始前一天缴纳。

第五条 办理程序

5.1保证金以网银转账或电汇方式缴纳。

5.2投标保证金缴纳时汇款摘要必须注明“投标保证金”字样，综合招标还须注明对应的投标项目名称（与招标公告一致）。

5.3凭银行转账单复印件到财务部开具收据。

5.4缴纳时间以保证金到我公司指定账户时间为准。

第六条 退款办理

6.1交款、退款单位名称与投标单位名称必须保持一致。

6.2到期时间：未中标的供应商保证金到期时间为招标结束当天；中标的供应商保证金到期时间为招标结束与招标方签订购销合同，并按约定将合同履行完毕；进入谈判的供应商保证金到期时间为发布中标公示当天。

6.3保证金到期后可提出保证金退款申请，并按原交款金额开具收据交于平台（交款单位：河北建工物流有限公司，收款事由：退回投标保证金），收据须加盖公司财务专用章。如需开具服务费发票的须在退款时注明发票的类型以及邮寄信息，我公司在收到收据并核实无误后5个工作日内办理无息退款手续。

6.4投标单位保证金到期不办理退款申请的，视为延期，我公司也可根据投标单位要求以及缴纳保证金金额，延续保证金期限。

6.5退保证金一律采用网银转账方式并原路退回到投标单位支付保证金的账户。

第七条 违约

有下列情形之一的，可取消其中标资格，并没收其投标保证金：

7.1投标单位不根据中采网各项目招标公告中的条款进行投标的；

7.2中标单位放弃中标项目，不与项目签订合同的；

7.3在签订合同时向招标人提出附加条件的；

7.4更改合同实质性内容的；

7.5不按时、不保质、不保量将货物送往工地的。

第八条 注意事项

8.1保证金必须以网银转账或电汇的方式汇入河北建工物流有限公司指定账户，其他缴纳方式无效。

8.2保证金不计任何利息。

第九条 保证金账户

单位名称：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行石家庄西王支行

银行账号：75220188000078821

第十条 保证金咨询热线：0311-68026032

第十一条  收款收据及相关资料接收地址

地  址：河北省石家庄市桥西区石获南路66号A座9层915室

收件人：武含柯

电  话：0311-68026032