中房广场B区工程防水劳务施工分包工程

招 标 文 件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2020年7月16日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、主要合同条款

五、投标文件格式

六、投标报价

一、招标公告

中房广场B区工程

防水劳务施工分包工程招标公告

河北建工集团有限责任公司现对中房广场B区工程防水劳务施工分包工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

1、工程概况：

本工程总建筑面积约76048.01㎡，8#装配式住宅楼约13913.00㎡，9#公寓楼约26402.31㎡，10#办公楼约16920.55㎡，地下车库约14520.94㎡，地下人防约4291.21㎡；主楼为剪力墙结构，办公楼、公寓为框架核心筒结构，地下车库为框架结构。本次招标主要为防水劳务部分，包括地下室基础底板防水、地下室顶板防水、地下室外墙防水、屋面防水、卫生间地面防水及水暖井地面防水等防水工程的防水劳务施工，（防水主材为甲供）。详细参数详见招标文件及图纸。

2、项目地点：石家庄市建设大街与南二环交口

3、招标范围：8#号楼、9#号楼、10#号楼、地下车库及人防部分设计图纸范围内的地下室基础底板防水、地下室顶板防水、地下室外墙防水、屋面防水、8#和9#楼卫生间地面防水、8#水暖井防水、车库生活泵房等防水工程的防水劳务施工（含辅材），包含基层处理、卷材施工、防水涂料施工、蓄水试验、成品保护等，具体做法见招标文件及图纸。

4、标段划分：一个标段。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。

6、质量标准：合格。

7、承包方式：包工包辅材。

8、投标单位资格要求

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；

（2）投标人具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，并年检合格；

（3）投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（4）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

9、报名及资格预审

报名时间： 2020年7月17日-2020年7月21日18：00，期间同时进行资格预审。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。

10、投标方式

本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com投标人需登录中采网招标平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

11、报名时间及领取招标文件

报名截止时间： 2020年7月21日18：00时。

各投标单位经资格审查合格后进行注册，然后在网站招标项目处点击下载招标文件。

12、联系人及电话

项目联系人：高盛18931898335   李佩丽15350573586

网站技术负责人：李天阳 13752913309

招标监督小组成员：辛超 18003115343

何健 18132669769

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 18631165413

河北建工集团有限责任公司

2020年7月16日

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 中房广场B区工程 |
| 2 | 工程地点 | 石家庄市裕华区 |
| 3 | 工程概况 | 本工程总建筑面积约76048.01㎡，8#装配式住宅楼约13913.00㎡，9#公寓楼约26402.31㎡，10#办公楼约16920.55㎡，地下车库约14520.94㎡，地下人防约4291.21㎡；主楼为剪力墙结构，办公楼、公寓为框架核心筒结构，地下车库为框架结构。本次招标主要为防水劳务部分，包括地下室基础底板防水、地下室顶板防水、地下室外墙防水、屋面防水、卫生间地面防水及水暖井地面防水等防水工程的防水劳务施工，（防水主材为甲供）。详细参数详见招标文件及图纸。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包辅材 |
| 5 | 质量标准 | 合格。符合现行规范标准。 |
| 6 | 招标范围 | 8#号楼、9#号楼、10#号楼、地下车库及人防部分设计图纸范围内的地下室基础底板防水、地下室顶板防水、地下室外墙防水、屋面防水、8#和9#楼卫生间地面防水、8#水暖井防水、车库生活泵房等防水工程的防水劳务施工（含辅材），包含基层处理、卷材施工、防水涂料施工、蓄水试验、成品保护等，具体做法见招标文件及图纸。 |
| 7 | 工期要求 | 进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照； 2、投标人具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，并年检合格； 3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。 |
| 9 | 踏勘现场 | 自行组织 |
| 10 | 报价方式 | 按招标人提供的工程量清单报价 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 15 | 现场报名 | 报名地址：中房广场B区工程项目部 |
| 16 | 网上开标 时间 | 开标时间: 2020年7月22日上午9时00分 |
| 17 | 谈判时间 | 谈判时间：2020年7月23日下午3时00分 |
| 18 | 谈判地点 | 谈判地点：中房广场B区项目部 |
| 19 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。 采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%投标单位（余数取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按网上竞标结果填写。谈判地点：中房广场B区工程项目部。 |
| 20 | 评标委员会组成 | 九分公司辛超、杨香斋、吕晓燕、高志波、杨文刚 |
| 21 | 确定 中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 22 | 履约担保 | 履约保证金：人民币 2 万元整（大写：贰万元整） 2、履约保证金形式：电汇、网银转账。 3、递交时间：确定本次工程中标人选定后，由中标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还：分包合同签订后3日内，中标方应向招标方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格后招标方退还中标方履约保证金（无利息）。 |
| 23 | 中标 服务费 | 中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 24 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 联 系 人：高盛18931898335 李佩丽15350573586 招标监督小组成员：辛超18003115343 何健18132669769 |
| 25 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 联系人：李天阳 13752913309 |
| 26 | 集团纪检监察部监督人员 | 联系人：焦玉民 联系电话18631165413 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可在领取招标文件的同时到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2投标报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

无

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

12.5.1承包范围及工作内容：

8#号楼、9#号楼、10#号楼、地下车库及人防部分设计图纸范围内的地下室基础底板防水、地下室顶板防水、地下室外墙防水、屋面防水、8#和9#楼卫生间地面防水、8#水暖井防水、车库生活泵房等防水工程的防水劳务施工（含辅材），包含基层处理、卷材施工、防水涂料施工、蓄水试验、成品保护等，具体做法见招标文件及图纸。

12.5.2（1）承包范围内所需要的一切辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等应计取的费用；配套件、资料、包装、保险、税费、运输、安装等一切费用，投标报价含税费和免费质保期内的费用。

（2）组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费；

（3）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（4）安全文明及环保施工费用；

（5）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）配合试验取样及检测。

（8）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（9）分包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等防疫物资；

（10）不可避免的工程间隙时间；

（11）投标方统一着装（费用由投标方负担)；

（12）相关风险投标方应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中；

12.5.1报价依据：以工程图纸和技术要求作为投标依据。投标人计算时应结合工程具体情况和企业现状，计算出企业报价，但不得低于工程成本价。

12.5.2除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

12.5.3投标人应按照招标文件规定的格式进行报价，报价中所报的综合单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、安全、技术措施费、风险费、管理费、利润、税金以及甲供材料卸车等所有费用。即均包括施工所需要人工费、辅材费（除甲供材以外材料）、机械费、措施费、管理费、利润、安全文明、税金、甲供材料卸车费、材料管理、配合费、完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用以及采用固定价格的工程所测算的风险金等费用，（一个有经验的承包商应考虑到的）其他有可能发生的费用。

12.5.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.5.5投标人应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。

12.5.6特殊工种

12.5.6.1承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，投标人还需配备具备职业资格的测量员、信号工、司索、焊工。上述人员必须持证上岗。

12.5.6.2其他

投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

12.5.7超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标和未中标的投标人退还投标保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过河北建工物流公司注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供3份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价结果填写。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

27、中标通知

27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

28、签订合同

28.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

28.2拒签合同

28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

28.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

- 主 要 合 同 条 款

劳务作业发包人：河北建工集团有限责任公司（以下简称发包人）

劳务作业承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况及承包范围

（1）工程名称：中房广场B区工程防水劳务施工分包工程

（2）工程地点：石家庄市裕华区

（3）工程概况：本工程总建筑面积约76048.01㎡，8#装配式住宅楼约13913.00㎡，9#公寓楼约26402.31㎡，10#办公楼约16920.55㎡，地下车库约14520.94㎡，地下人防约4291.21㎡；主楼为剪力墙结构，办公楼、公寓为框架核心筒结构，地下车库为框架结构。本次招标主要为防水劳务部分，包括地下室基础底板防水、地下室顶板防水、地下室外墙防水、屋面防水等防水工程的防水劳务施工，（防水主材为甲供）。详细参数详见招标文件及图纸。

（4）承包范围：8#号楼、9#号楼、10#号楼、地下车库及人防部分设计图纸范围内的地下室基础底板防水、地下室顶板防水、地下室外墙防水、屋面防水、8#和9#楼卫生间地面防水、8#水暖井防水、车库生活泵房等防水工程的防水劳务施工（含辅材），包含基层处理、卷材施工、防水涂料施工、蓄水试验、成品保护等，具体做法见招标文件及图纸。

（5）承包方式：包工包辅材。

根据设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用所有辅材（除甲供材以外材料）、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。承担其承包范围内的所有运输、装卸工作及费用，材料装卸含甲供材部分。

2、工程工期

具体开工时间以发包人书面通知为准，施工节点由发包人制定，承包人必须满足发包人施工节点要求。承包人应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，承包人应及时进场。

乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工，配足必要的施工人员及工具，不得因为工具、人力不足而影响工期。若工期达不到进度安排要求时，乙方应及时采取措施：如加班、加点、加人员，否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工，其单价按本合同单价的贰倍从乙方施工完成量中扣除；若乙方工期严重滞后（即施工进度与计划进度差距2天以上的）甲方有权单方解除本合同，乙方在两天内无条件退场，甲方有权不支付乙方剩余工程款。

工程完工日以该工程验收合格之日为准，若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行承担。

乙方若无法在以上约定的期限内完工，乙方每延误工期壹天向甲方支付3000元的违约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除；若由甲方原因造成的工程延期，乙方必须在发生后三日内报送甲方签证认可，方可延期且不予扣款。

- 工程质量及验收

（1）承包方必须具有本工程要求的防水工程资质等级，并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员现场管理施工，必须由防水专业队伍或防水工施工，严禁非防水专业队伍或非防水工进行防水施工。本工程质量必须按现行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》、《屋面工程质量验收规范》要求的合格等级，并按合格质量等级组织施工，合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必须修复至合同约定标准，其维修返工等所有费用及责任均由乙方承担。

（2）承包方根据施工图纸、施工方案、技术交底及相关质量规程要求进行施工，完成每道工序，都要甲方认可后，方可进入下道工序。甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝签字，对不符合质量标准的工程拒绝验收，凡不符合图纸或技术要求的必须修复至合同约定标准，其维修返工等所有费用及责任均由承包方承担。

（3）工程竣工验收后保修期5年，在保修期内因施工质量引起所有质量及渗漏问题，由乙方负责并无偿修复。

4、健康、安全和环保施工：本工程为河北省文明工地。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现承包人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对承包人进行警告和罚款。三次警告后或承包人无理取闹、扰乱施工现场发包人有权终止合同，承包人承担因此对发包人造成的一切损失。

5、工程技术要求

满足图纸设计和使用要求，严格按照图纸、规范、标准要求施工。达到国家现行验收规范合格标准（必须严格执行国家现行规范标准）。

6、工程材料

- 乙方自行采购全部施工用辅材（除甲供材外所有辅材）、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合国家有关的验收规范及标准要求。

- 乙方采购的材料，在使用前必须按规定检验其规格、标准。质量与规格必须满足图纸设计要求。

- 材料进场时应附有材料合格证与出场检验报告。材料进场后，由甲方、监理和乙方共同抽检材料样品，送往甲方指定检测检验厂家做材料复验。 检验合格后方可进行施工。凡不合格材料严禁用于施工，发现一次甲方有权直接从工程款中扣除2-3倍材料价格的质量违约金。

- 材料堆放要符合甲方现场管理制度。

- 材料卸货和材料的场内二次搬运（包括各地块运转）等均由乙方负责，乙方不得有任何借口拒绝搬卸乙方所使用的材料。

7、合同价款的支付和结算

7.1结算资料：

7.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

7.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。发包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工、现场配合度6个方面对承包人进行百分考核。

7.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

7.2合同价款的结算：

合同价款=单价×对应单价工程量，结合工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚情况。

7.2.1工程款每月结算，发包人根据承包人当月完成工作量和百分考核后的任务书，出具工程量结算单。

7.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，并办理分包工程结算手续。

7.2.3最终结算工程量以防水平面展开面积结算，工程结算量结合施工图纸、设计变更及相关技术文件据实计算，搭接面积及附加层面积（包含损耗）、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等已考虑在单价内，不另计算。

7.3合同价款的支付：

7.3.1进度款按节点支付，承包人每完成一个节点，并经建设单位、监理单位验收验收合格的，支付给承包人已完合格工程量的60%；招标人承包范围内的工程全部竣工验收合格，且招标人收到建设单位支付的工程款后，支付给承包人结算总价的95%，剩余5%作为质保金，质保金待工程竣工验收满五年后付清（无利息）。

7.3.2每次付款前，承包人必须提供符合招标人要求的增值税（3%）专用发票及收据。

7.3.3本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因业主原因造成款项不能及时支付的，发包人不承担任何违约或赔偿责任，承包人也不得因此要求发包人承担违约或赔偿责任，双方应联合向业主催讨、索赔。

附件一

招 标 清 单

中房广场B区工程防水劳务施工分包工程报价明细表

| 序号 | 部位 | 防水等级 | 做法 | 具体部位 | 单位 | 预计工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室基础底板防水 | 1级 | 1.上层防水：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材 2.下层防水：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材 3.细部加强层：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，总宽500mm 4.基层处理：刷基层处理剂一遍 | 电梯基坑处（超出坑口500） | m2 | 1554 |  |  |
|  |  | 2级 | 1.防水：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材 2.细部加强层：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，总宽500mm 3.基层：刷基层处理剂一遍 | 除电梯基坑以外部位 | m2 | 15799 |  |  |
| 2 | 地下室外墙 | 1级 | 1.第二层防水：3厚SBS改性沥青防水卷材（热熔） 2.第一层防水：4厚SBS改性沥青防水卷材（热熔） 3.细部加强层：4厚SBS改性沥青防水卷材，总宽500mm（热熔） 4.基层处理：刷基层处理剂一遍 | 地下室-1层，配电室外墙（第二层防水超出所在部位500） -1层1#配电室：1~3轴交V~AA轴外墙 -1层3#配电室：40~41轴交D~N轴外墙 | m2 | 189 |  |  |
|  |  | 2级 | 1.防水：4厚SBS改性沥青防水卷材 2.细部加强层：4厚SBS改性沥青防水卷材，总宽500mm（热熔） 3.基层：刷基层处理剂一遍 | 除配电室以外外墙 | m2 | 3680 |  |  |
| 3 | 地下室顶板 | 1级 | 1.上层防水（隔根层）：4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材，遇墙上反至种植土面以上500mm 2.下层防水（沥青涂料）：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反至种植土面以上500mm 3.细部加强层：管道周围刷1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层（夹铺聚酯无纺布胎体增强），立面及水平面宽度不小于250mm 4.基层处理 | 主楼楼座以外所有地下室顶板（向下卷边500） | m2 | 7300 |  |  |
| 4 | 9#楼下沉式庭院 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.找坡层：（土建施工，不在此次报价中） 3.下层防水：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于500mm 4.基层处理 | 9#楼裙楼首层地面1/2轴交B~E轴 | m2 | 159 |  |  |
| 5 | 8#楼地下室采光井 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.找坡层：（土建施工，不在此次报价中） 3.保温层：（土建施工，不在此次报价中） 3.下层防水：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于500mm 4.基层处理 | 地下室采光井 | m2 | 113 |  |  |
| 6 | 屋面：8#9#10#楼 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.找坡层：（土建施工，不在此次报价中） 3.保温层：（土建施工，不在此次报价中） 4.下层防水（沥青涂料）：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于上500mm 5.细部加强层：管道周围刷1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层（夹铺聚酯无纺布胎体增强），立面及水平面宽度不小于250mm 6.基层处理 | 8、9、10#楼屋面 | m2 | 4327 |  |  |
| 7 | 屋顶水箱间 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.下层防水（沥青涂料）：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于上500mm 6.基层处理 | 屋顶水箱间 | m2 | 112 |  |  |
| 8 | 地面8# |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面250mm | 卫生间 | m2 | 968 |  |  |
|  |  |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面350mm | 水暖井 | m2 | 105 |  |  |
| 9 | 地面9# |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面250mm | 卫生间 | m2 | 3334 |  |  |
| 10 | 地面-车库 |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面250mm | 生活泵房 | m2 | 300 |  |  |
| 11 | 地下室顶板 |  | 基层抓毛处理 | 地下室顶板 | m2 | 7459 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 元 | - | - |  |
|  | 投标总价 | （大写）： （￥ 元） |

投标单价所含费用说明：

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

# 2.本报价表中所填入的综合单价和合价，均包括施工所需要人工费、辅材费（除甲供材以外材料）、机械费、措施费、管理费、利润、安全文明、税金、甲供材料卸车费、材料管理、配合费、完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用以及采用固定价格的工程所测算的风险金等费用，（一个有经验的承包商应考虑到的）其他有可能发生的费用。

3.本工程报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

4.合计的金额数目必须与投标总价相符。

5、宿舍床铺按项目部要求摆放，保持干净、整洁。

6、装卸车：负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车（包括场外租赁站等）及二次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到集团标准化的要求。

# 7、投标人需提供全部机械设备、工具、材料。

# 8、投标人需提供现场临电二级箱及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

# 9、投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由发包方统一配置，由承包方付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

# 10、投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，承包人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

# 11、投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。

# 12、防水做法如需基层清理，搭接面积及附加层面积、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等，单价应包含在相应防水做法中，不再单独体现。

附件二

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 塔吊 | 二级配电箱及以上电缆 | 自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材 |
| 以下无内容 | 以下无内容 | SBS改性沥青防水卷材 |
|  |  | SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 |
|  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |
|  |  | JS聚合物水泥防水涂料（II）型 |
|  |  | 以下无内容 |

注：除招标人提供料具以外的该工程使用的所有料具全部由投标人提供，其费用已包含在固定单价中。

8、生产现场人员管理

承包方工程现场全体工作人员必须每天准时出勤，工人按招标人的要求统一着装，因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。

承包方工程现场全体工作人员应遵守法律、法规；遵守发包方的现场规定，由于自身原因违规违纪者承包方自行承担一切后果发包方概不负责。

9、其他事项说明

9.1单项工程变更、洽商人工费在2000元以内不得调整增减。

9.2分包方不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

9.3分包方必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

9.4.分包合同签订后3日内，分包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式。待分包工程完工，经验收合格一个月后七日内发包人退还分包人履约保证金（无利息）。

9.5分包方充分考虑现场条件，发包人不考虑二次倒运费用。

9.6分包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

9.7分包方在签订合同后，负责办理相关手续。分包方负责其承包范围内竣工验收等全部工作，并提供相关检测检验和竣工资料。

9.8分包方必须保证麦收（秋收）阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

9.9分包人必须按照发包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，分包人必须遵守发包人关于禁止饮酒的相关规定。

9.10分包方负担自设食堂及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。

9.11分包合同必须由分包单位法定代表人或授权委托人签订。

9.12发包方按甲乙双方合同付款后，分包方不能支付人工及其它债务要求时，由分包方法人单位法人代表自愿负全责，分包方承诺不追究发包方责任。

9.13若因分包方原因，分包方中途退场的，发包方按分包方完成工程量的60%进行结算，分包方无条件退场。分包方退场延误造成损失的，分包方负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

9.13分包方将工程进行转包的，立即无条件退场，所完工程量最多按50%结算，不再计取任何费用。

9.14分包人必须与发包人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书、保密协议。

9.15分包方应严格服从发包方统一安排组织施工，不得影响其他分包项目施工。

9.16分包方必须服从业主及发包方安排，在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

9.17分包人应与其他分包方、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因分包人原因造成一切纠纷，由分包人自行承担相关责任。

9.18分包人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

9.19分包人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

9.20以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

一、投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

四、投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

六、投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                                                                                                     （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

# 投标报价表

| 序号 | 部位 | 防水等级 | 做法 | 具体部位 | 单位 | 预计工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室基础底板防水 | 1级 | 1.上层防水：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材 2.下层防水：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材 3.细部加强层：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，总宽500mm 4.基层处理：刷基层处理剂一遍 | 电梯基坑处（超出坑口500） | m2 | 1554 |  |  |
|  |  | 2级 | 1.防水：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材 2.细部加强层：3厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，总宽500mm 3.基层：刷基层处理剂一遍 | 除电梯基坑以外部位 | m2 | 15799 |  |  |
| 2 | 地下室外墙 | 1级 | 1.第二层防水：3厚SBS改性沥青防水卷材（热熔） 2.第一层防水：4厚SBS改性沥青防水卷材（热熔） 3.细部加强层：4厚SBS改性沥青防水卷材，总宽500mm（热熔） 4.基层处理：刷基层处理剂一遍 | 地下室-1层，配电室外墙（第二层防水超出所在部位500） -1层1#配电室：1~3轴交V~AA轴外墙 -1层3#配电室：40~41轴交D~N轴外墙 | m2 | 189 |  |  |
|  |  | 2级 | 1.防水：4厚SBS改性沥青防水卷材 2.细部加强层：4厚SBS改性沥青防水卷材，总宽500mm（热熔） 3.基层：刷基层处理剂一遍 | 除配电室以外外墙 | m2 | 3680 |  |  |
| 3 | 地下室顶板 | 1级 | 1.上层防水（隔根层）：4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材，遇墙上反至种植土面以上500mm 2.下层防水（沥青涂料）：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反至种植土面以上500mm 3.细部加强层：管道周围刷1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层（夹铺聚酯无纺布胎体增强），立面及水平面宽度不小于250mm 4.基层处理 | 主楼楼座以外所有地下室顶板（向下卷边500） | m2 | 7300 |  |  |
| 4 | 9#楼下沉式庭院 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.找坡层：（土建施工，不在此次报价中） 3.下层防水：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于500mm 4.基层处理 | 9#楼裙楼首层地面1/2轴交B~E轴 | m2 | 159 |  |  |
| 5 | 8#楼地下室采光井 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.找坡层：（土建施工，不在此次报价中） 3.保温层：（土建施工，不在此次报价中） 3.下层防水：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于500mm 4.基层处理 | 地下室采光井 | m2 | 113 |  |  |
| 6 | 屋面：8#9#10#楼 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.找坡层：（土建施工，不在此次报价中） 3.保温层：（土建施工，不在此次报价中） 4.下层防水（沥青涂料）：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于上500mm 5.细部加强层：管道周围刷1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层（夹铺聚酯无纺布胎体增强），立面及水平面宽度不小于250mm 6.基层处理 | 8、9、10#楼屋面 | m2 | 4327 |  |  |
| 7 | 屋顶水箱间 | 1级 | 1.上层防水：2厚单面自粘聚酯胎高聚物沥青防水卷材，遇墙上反不小于500mm 2.下层防水（沥青涂料）：1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反不小于上500mm 6.基层处理 | 屋顶水箱间 | m2 | 112 |  |  |
| 8 | 地面8# |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面250mm | 卫生间 | m2 | 968 |  |  |
|  |  |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面350mm | 水暖井 | m2 | 105 |  |  |
| 9 | 地面9# |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面250mm | 卫生间 | m2 | 3334 |  |  |
| 10 | 地面-车库 |  | 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型，并高出装饰完成面250mm | 生活泵房 | m2 | 300 |  |  |
| 11 | 地下室顶板 |  | 基层抓毛处理 | 地下室顶板 | m2 | 7459 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 元 | - | - |  |
|  | 投标总价 | （大写）： （￥ 元） |

备注：

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

# 2.具体报价说明详见招标文件合同条款附件一。

# 3.防水做法如需基层清理，搭接面积及附加层面积、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等，单价应包含在相应防水做法中，结算时不在另行结算。

4.合计的金额数目必须与投标总价相符。

防水工程具体做法同时结合图纸。

投标人：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

时间：      年      月      日