江苏省产业技术研究院专业研究所通风、抗震支架及设备采购工程通风设备、部件及抗震支架采购

招  标  文  件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2020年07月22日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

江苏省产业研究院专业研究所通风、抗震支架及设备采购工程通风设备、部件及抗震支架采购招标公告

河北建工集团有限责任公司现对 江苏省产业研究院专业研究所通风、抗震支架及设备采购工程项目通风设备、部件、抗震支架采购进行招标。现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：本工程结构功能：A-1、A-2、B、D-1、D-2、E-1、E-2、F-1、F-2、G-1、G-2地上功能为研发办公，C地上功能体育中心,各主楼地下室连为一体，功能为非机动车库、机动车库及设备用房。地下二层防护区为核6级/常6级,核5级/常5级人防工程，建筑面积：约450000㎡。

2、项目地点：南京江北新区研创园华富路与园利路交口。

3、招标范围：图纸范围内的通风部件、设备及钢材。具体数量以甲方最终要求为准。（具体范围详见招标清单）

4、标段划分：整体划分为 1 个标段，选择 1 个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。

6、投标单位资格要求 ：具有风机、通风系统部件及配套电气元件、专业灯具、钢材销售资质，提供相关营业执照、安全生产许可证。

7、报名及资格预审

报名时间： 2020年07月27日-2020年07月31日17：00，期间同时进行资格预审。

投标人时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。

8、领取招标文件

2020年07月31日资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至物流公司招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址http://webbiao.com注册时可咨询网站技术负责人。

9、投标方式：本次投标先在河北建工物流电子商务平台上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。

10、联系人及电话

项目联系人：王永岗    联系电话：18931106308

网站技术负责人：耿灿，电话：0311-68092053

河北建工物流有限公司地址：石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

河北建工集团有限责任公司

2020年07月22日

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省产业研究院专业研究所通风、抗震支架及设备采购工程 |
| 2 | 建设地点 | 南京江北新区研创园华富路与园利路交口。 |
| 3 | 工程概况 | 本工程结构形式：框架结构；功能：地上部分为研发办公和体育中心；地下部分为2层；建筑面积：约450000㎡。 |
| 4 | 承包方式 | 材料、设备供应 |
| 5 | 质量及技术标准 | 合格。 |
| 6 | 招标范围和要求 | 图纸范围内的风机、通风部件、钢材及专业灯具等。具体数量以甲方最终要求为准。（具体范围详见招标清单）。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 具有风机、通风部件及灯具及钢材生产销售资质，提供相关营业执照，安全生产许可证。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 按清单报价表报价。 |
| 11 | 投标限价 | 小写：3500万元 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币 2 万元整（大写：贰万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账 号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 在合同签订后向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次招标在河北建工物流电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 15 | 网上开标时间 | 开标时间: 2020年08月03日9：00，如有变动，另行通知。 |
| 16 | 谈判时间 | 2020年08月03日15时00分，如有变动，另行通知。 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分提供电子版，并在开标前上传至电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 分公司招标采购负责人、项目经理、项目经济师及集团各部门领导。 |
| 19 | 监督小组成员 | 李志广：15130112871 |
| 20 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，不承诺最低价中标。 |
| 21 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 22 | 中标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向物流招标平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担），从投标保证金中扣留。 |
| 23 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：王永岗 联系电话：18931106308 |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 耿灿，电话：0311-68092053 |

三、投标须知

一、工程概况

1、工程名称：江苏省产业研究院专业研究所通风、抗震支架及设备采购工程

2、工程地址：南京江北新区研创园华富路与园利路交口

3、设备、材料数量：详见清单

4、工期：根据招标人进度要求。

5、质量标准：合格

6、中标人选择1家。

7、投标文件份数:正本壹份,副本贰份。投标文件盖章齐全后密封，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。

二、招标内容及要求

1、图纸范围内的风机、风阀、风口、灯具、消声设备、钢材及相关材料。具体数量以甲方最终要求为准。（具体范围详见招标清单）。

2、本工程采用： 公开招标、先招后议 方式招标。

3、工程质量标准： 合格。

三、报价及付款方式

1. 合同价格确定方式: 本此招标采用固定综合单价形式确定合同单价，单价包含但不限于：设备(各类型机组及控制系统设备)配件材料费、制作费,包装费,装卸运输费、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、安装技术服务费，税金（提供增值税专用发票,票面税率13%）等，即包括了设备从原材料采购、装配、储存、加工、运输、卸货到项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。投标报价由各投标人自行根据本项目的实际情况结合自身技术、成本水平等因素自主确定。

2. 合同价款：本次招标各类设备单价包死，合同价款按照实际供应数量*相应设备单价=合同总额。

3、报价依据：施工图纸、工期、质量要求以及投标单位自身的技术、经济实力并结合市场，并考虑一定风险报价。

4、报价包含内容和费用：采购加工所需的材料费、人工费、机械费、管理费用、运输费、装卸费、利润、风险、保险等全部费用。

5、报价需要说明的有关问题：

5.1本工程计量计价模式采用固定综合单价法，投标人需按照工程量清单提供的电线电缆、钢材材料的全部费用进行报价。

投标总报价=Σ设备、材料、钢材固定综合单价*工程量

5.2投标人不应以低于成本价填报任何项目单价或采用不平衡报价，招标人评标时一旦查证，按废标处理。

5.3中标的投标单价在合同实施期间固定不变，任何可能影响合同价格的风险和因素应由投标人承担，投标人应在投标价格中予以充分考虑并报价。

5.4投标人必须在招标人规定的工期内完成本合同内容，当招标人认为有必要赶工或拖延时，承包人必须调整供货计划，保证赶工期并不再索取任何费用。投标人应充分考虑可能由此引起的费用增加，所发生的增加费用应摊入各项投标报价中。

5.5有关完成招标范围内所有低压配电箱、柜所可能发生的其他任何相关费用，不管招标人是否在招标文件中进行明确说明，但根据招标文件的前后相关内容可推断出包括在招标范围内，不管此费用在投标报价中是否单独列出，投标人都应充分细致阅读本招标文件后予以充分考虑并包含进报价中。

6、投标货币：本工程投标报价采用的币种为人民币。招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

四、结算注意事项：

1、以最终招标人确认实际工程量结算，如设备检测不合格招标人不予结算。

2、如果设备型号、数量等发生变更，双方协商调整变动部分价格，若招投标人双方不能达成一致价款，招标人有权另行安排供货商。投标人不得阻碍招标人的正常施工。

3、付款方式：工程结束后付款至已完成工程量的60%，当年年底付至当年完成工程量的90%，剩余10%作为质保金，保修期结束后全部付完。

五、技术要求

1、符合国家相关技术规范要求，保证设备合格，确保质量优良。

2、设备供应商应按招标方要求及时提供设备实验报告单、出厂合格证、使用说明书等技术资料。以上资料中标单位必须按总包要求及时提供，否则，总包方有权拒绝结算供货款。

六、工程管理

1、中标单位应严格按照国家、江苏省、南京市政府及招标单位上级主管部门关于安全生产的管理细则，在本工程中或现场内外，由于自身原因造成的质量及安全事故等损失，均由中标方负责。

2、在招标方认为工程已受到威胁或即将产生损失时，经劝告或招标方认为中标单位已不具备承担本工程的能力时，招标方有权要求终止合同，中标单位应予接受，并承担由此产生的一切经济损失。

3、中标单位施工人员进入现场后必须服从招标单位现场人员的指挥、管理及调配。

七、工程保修

自工程竣工交验之日起计算。在保修期内，中标方对其所承揽的工程质量仍负相关的经济与法律责任。

八、工程质量要求

投标方提供材料应符合国家规范及市属有关规定，材料质量应达到合格标准，如因中标方供应之设备因质量问题而达不到合格标准，由此引起的返工费用及一切后果均由中标方负责。

十 投标文件格式

1、投标文件的组成

投标人的投标文件由综合标部分、商务标部分二部分组成。

10.1综合标部分应包括下列内容：

10.1.1（营业执照、资质证书、安全生产许可证等必备证件）复印件；

10.1.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

10.2商务标部分

10.2.1报价表（见附表）

以上资料需分别装订成册，一式两份。

十一、 开标须知

1、本工程商务标在物流平台进行开标。

2、开标时，有下列情况之一的，作为无效投标文件。

11.2.1投标文件未按时提交的；

11.2.2投标文件未密封、加盖单位公章、内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.2.3投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

11.2.4投标人未按招标文件要求报价、恶意低价中标，中标价格不在完成工程所能承受资金范围内的。

十二、投标流程

1、招标阶段

12.1.1招标公告发布后，投标人在中鼎嘉华采网上上自行下载招标文件及设备清单。投标报名截止日期为2020年7月 20日17时0 分。

12.1.2投标报名截止后一日内之前，投标人将资质证明文件提交至招标人项目部，经审查合格后推荐至河北建工集团物流公司开通商务平台登录账号（平台网址为：http://webbiao.com），物流公司负责对投标人进行培训。（需向物流平台缴纳投标保证金2万元，招标方与中标人签订合同后退回），之后进入网上竞标阶段，网上竞标时间：暂定2020年7月28日9点，如有更改电话通知。

12.1.3网上竞标阶段分为三轮，投标人可在每一轮竞价结束前，自行填写报价并提交。物流公司随时监控系统运行，必要时对投标人进行电话指导。第二、三轮淘汰一至三名价格最高的投标人。

2、评标定标阶段

12.2.1网上竞标后，剩余3家投标人进入洽商谈判。进行洽谈时，投标人须携带纸质的与网标最后一轮报价一致的商务标报价表。

洽商谈判时间：2020年07月28日15时00分，如有变动，另行通知。

12.2.2经与投标人洽商谈判后，评委根据招标文件拟定的评标办法，以及对投标人质询议价结果。由评委评审出拟中标单位。

12.2.3由河北建工集团工程管理部发布中标公示。

12.2.4招标人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。

12.2.5中标人须在接到中标通知书之日起7日内与招标人签订设备采购合同。

十三、开标与评标

# 1、河北建工集团有限责任公司工程部、景州农商行项目部招标领导小组主持评标。根据投标单位标书中的报价，并考虑投标单位施工经验、社会信誉、资金能力等因素进行全面的综合评定确定中标单位。开标后投标人进行二次报价，经评审后确定中标人。

2、开标后，招标单位认为必要时可约请个别投标单位负责人（或其指派的授权人）进一步阐明标书的主要内容和提供标价的分析资料，并削减或纠正标书中不合理部分的问题进行洽谈，同意后投标单位应补充书面许诺，以便定标参考。

3、评标和定标工作不邀请投标单位参加。对于未中标单位，不予以通知，也不做任何解释。

4、中标方应在招标方规定的时间之内签定合同，并做好准备工作。

- 合同主要条款

合同编号：

建筑材料采购合同

供 方:

需 方:

日 期：

甲方（需方）： 河北建工集团有限责任公司

乙方（供方）:

本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

- 货物名称及规格：

第2条   供货项目：

货物单价为 （详见材料清单）   税率13%

第4条  交货地点：  南京江北新区产研院专业研究所工地。

第5条  交货时间： 每次乙方供货甲方需提前一天进行书面或电话通知，乙方在接到通知后必须按甲方时间要求将产品供应至南京江北新区产业技术研创园。

第6条  品质要求： 必须满足甲方要求及相关行业质量标准

第7条  付款方式:  工程结束后付款至已完成工程量的60%，当年年底付至当年完成工程量的90%，剩余10%作为质保金，保修期结束后全部付完。

第8条  货物的验收与交付： 货物到现场必须经甲方验收合格

8．1乙方将货物运到交货地点后，乙方应向甲方提交以下资料：

1）产品合格证、质保卡；

2）产品检验报告；

3）产品说明书；

4）发票。

第9条  双方责任

9．1乙方责任：

1）乙方负责履行该合同的代表人：        联系方式：

2）乙方应按甲方的要求向甲方按时提供符合质量标准的 设备、部件、材料及钢材

9．2甲方责任

1）甲方责任人： 王永岗              联系方式：18931106308

2）甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。

3）对本合同事项结算和赔偿的确认除甲方代表签字外，还须加盖甲方合法有效的公章（或项目部公章）方为有效；对于所加盖印章非甲方合法印章或非项目部公章（如技术资料印章）的或仅有签字无盖章的，不作为双方结算确认债权的依据，乙方不得据此要求甲方承担违约责任。

第10条  交货时间变更

甲方对于交货时间变更的书面通知应至少提前 1  天发出，并且在发出通知之前，应先行口头通知乙方。

第11条 质量保修： 如存在产品质量问题，乙方应无条件保修

第12条  安全要求

12．1安全责任

乙方必须保证其所供货物的安全性，保证甲方、监理、甲方指定的货物的最终使用人在使用过程中人身及财产安全。任何因货物的安全问题造成甲方、监理、甲方指定的货物的最终使用人伤亡、财产损失的，由乙方赔偿因此引致的一切损失，而不论赔偿数额是否超过合同价款总额。

12．2安全隐患

货物在使用时如有安全隐患，则乙方应在投标时向甲方说明，并出具书面的安装、使用指示。如果在货物交付时才说明，甲方有权拒收，而甲方的损失则按质量或逾期违约责任向乙方索赔。

乙方对安全隐患有及时说明的义务，并不能免除乙方因安全隐患造成甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人的伤亡、财产损失而应负有的赔偿责任。

12．3现场安全

1）乙方必须确保所有由其安排进入工地现场的人佩戴标准的安全帽，并须提供合适的个人保护用具包括口罩、手套及安全鞋等，并确保他们正确使用该等保护用具。

第13条  质量缺陷

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，甲方拒绝接收，由此造成的乙方运输、保险等损失由乙方承担。

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，造成甲方让步接收的，甲方有权对货物进行折价。

第14条  纠纷解决

在合同履行过程中，双方因合同所引起的任何争议，双方应先通过友好协商解决。双方无法协商解决的，则任何一方可将争议提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第15条  其他约定：

15.1 乙方承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有一般纳税人资格，不存在纳税不良信用。

14.2甲方每次付款前，乙方必须提供等额合法有效的增值税发票以及提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料。否则，甲方在乙方未提供上述资料前有权拒绝支付任何款项且不承担任何责任，且上述乙方义务不因甲方违约而免除。

14.3 甲方同意乙方委托第三方运输或送货的，应提供其与第三方之间运输合同，否则造成甲方进项税不能抵扣的，乙方应按本合同约定予以赔偿。

14.4 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

14.5 甲乙双方或甲方签认的单据上，若存在与本合同条款约定不一致的内容，均以本合同条款为准。

14.6 除本合同中约定的违约责任外，甲乙双方不得在签认的单据上增设违约责任条款以加重甲方责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

14.7 若因乙方存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响承租方纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，乙方应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

14.8 乙方承诺该合同项下权利义务均由其履行，不存在转包、挂靠、转委托等其他行为。

14.9本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。本合同签订后即予生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                       乙方：

代理人：             代理人：

电话：              电话：

年    月    日

五、投标文件格式

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权书

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、企业简介

八、企业业绩表

九、技术文件

十、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

江苏省产业技术研究院专业研究所通风、抗震支架及设备采购工程通风部件、抗震支架、灯具及设备采购

投 标 文 件

投  标  人：                        （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

编制日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：      职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

年     月     日

附法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     的法定代表人，现授权委托           为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件、中标后签署合同及履行合同的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）	性别：      	年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                    （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附委托代理人身份证复印件

四、投 标 函

致：         （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件、投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为：        元（小写）， （小写）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

8、我方中标后服从招标人对施工标段做出的调整及指定。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

五、投 标 报 价 表

投标人全称（公章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

| 清 单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 型钢 | 3#、4#、5#角钢 | kg | 636480.00 |  |  |
| 2 | 钢板 | 5mm | m2 | 1739.09 |  |  |
| 3 | 热镀锌钢板 | 0.75mm | kg | 66156.48 |  |  |
| 4 | 热镀锌钢板 | 1.0mm | kg | 470246.40 |  |  |
| 5 | 热镀锌钢板 | 1.2mm | kg | 705369.60 |  |  |
| 6 | 热镀锌钢板 | 1.5mm | kg | 441043.20 |  |  |
| 7 | 热镀锌钢板 | 0.5mm | kg | 11771.14 |  |  |
| 8 | 圆钢 | Ф10 mm | kg | 33761.52 |  |  |
| 9 | 扁钢 | 40*4mm | kg | 37440.00 |  |  |
| 10 | 铁铆钉 | 8*4mm | kg | 3483.50 |  |  |
| 11 | 精制镀锌螺栓 | M10 | 套 | 149760.00 |  |  |
| 12 | 橡胶板 | 100*100*20 | kg | 19773.79 |  |  |
| 13 | 电焊条 | J422 | kg | 14976.00 |  |  |
| 14 | 保温钉 | 70mm | 个 | 702906.00 |  |  |
| 15 | 减震器 | 40kg | 个 | 4064.00 |  |  |
| 16 | 热敏铝箔胶带 | 5cm | m | 28080.00 |  |  |
| 17 | 油漆 | 防锈漆 | kg | 37440.00 |  |  |
| 18 | 汽油 | 92# | kg | 6340.46 |  |  |
| 19 | 离心玻璃棉 | 50mm | m3 | 1684.80 |  |  |
| 20 | 过滤吸收器 | RFP-1000型 | 只 | 45.00 |  |  |
| 21 | 双连杆手电动密闭阀 | DMF D400 | 个 | 85.00 |  |  |
| 22 | 双连杆手电动密闭阀 | DMF D500 | 个 | 47.00 |  |  |
| 23 | 双连杆手电动密闭阀 | DMF D664 | 个 | 27.00 |  |  |
| 24 | 油网滤尘器 | LWP-D L=1600m3/h | 个 | 137.00 |  |  |
| 25 | 插板阀 | DN600 | 个 | 16.00 |  |  |
| 26 | 插板阀 | Ф550 | 个 | 7.00 |  |  |
| 27 | 方形插板阀 | 800*400 | 个 | 13.00 |  |  |
| 28 | 方形插板阀 | 500*250 | 个 | 2.00 |  |  |
| 29 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF--9.0型 风量:33000m3/h余压:568Pa功率:11kW(消防/平时)转速:1450rpm噪声:≤80dB(A)Ws:0.21 | 台 | 37 |  |  |
| 30 | 双速高温排烟混流风机 | 双速高温排烟混流风机HTF-Ⅱ-8.0型 消防:风量:28000}/h 余压:600Pa功率:8.0kW转速:1450rpm平时:风量:15000m3/h余压:370Pa功率:6.5kW 转速:960rpm燥音:≤70dB(A)Ws=0.14 | 台 | 6 |  |  |
| 31 | 双速高温排烟混流风机 | 双速高温排烟混流风机HTF-Ⅱ-7.0型 消防:风量:25000}/h 余压:615Pa功率:7.5kW 转速:1450rpm平时:风量:13000m3/h 余压:304Pa功率:3.0kW 转速:960rpm噪音:≤70dB(A)Ws=0.14 | 台 | 8 |  |  |
| 32 | 低噪声混流送风机 | 低噪声混流送风机SWF--7.0型 风量:17000m3/h余压:341Pa功率:3.0kW 转速:1450rpm噪声:≤81dB(A)Ws:0.12 | 台 | 37 |  |  |
| 33 | 低噪声混流送风机 | 低噪声混流送风机SWF--6.5型 风量:14000m3/h余压:300Pa功率:2.2kW转速:1450rpm 噪声:≤80dB(A)Ws:0.10 | 台 | 13 |  |  |
| 34 | 低噪声混流送风机 | 低噪声混流送风机SWF--7.5型 风量:19800m3/h余压:432Pa功率:4.0kW(事故通风) 转速:1450rpm噪声:≤82dB(A)Ws:0.14 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 低噪声混流送风机 | 低噪声混流送风机SWF--7.5型 风量:28000m3/h余压:385Pa功率:4.0kW(事故通风) 转速:1450rpm噪声:≤82dB(A)Ws:0.13 | 台 | 2 |  |  |
| 36 | 低噪声混流通风机 | 低噪声混流通风机SWF--9.0型 风量:30000m3/h余压:398Pa功率:5.5kW(事故通风) 转速:960rpm噪声:≤86dB(A)Ws:0.14 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF--10.0型 风量:37000m3/h余压:740Pa功率:11kW(消防/平时) 转速:1450rpm噪声:≤78dB(A)Ws:0.21 | 台 | 41 |  |  |
| 38 | 低噪声混流送风机 | 低噪声混流送风机SWF--8.0型 风量:25000m3/h 余压:341Pa功率:4.0kW转速:960rpm噪声:≤72dB(A) Ws:0.07 | 台 | 41 |  |  |
| 39 | 低噪音管道风机 | 低噪音管道风机 风量:500m3/h压力:120Pa功率:50W转速:960rpm噪声:40dB(A) | 台 | 6 |  |  |
| 40 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF--10.0型 风量:41800m3/h余压:350Pa功率:7.5kW(消防)转速:960rpm | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF--8型 风量:30800m3/h 余压:700Pa功率:11kW(消防)转速:960rpm | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF--7.0型 风量:17600m3/h余压:320Pa功率:3.0kW(消防)速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 侧壁式排风机 | 侧壁式排风机AWE-500E4 风量:6200m3/h 功率:400W转速:1300rpm噪声:71dB(A) | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 侧壁式排风机 | 侧壁式排风机AWE-300E4+70℃防火阀 风量:1740m3/h 功率:80W转速:1380rpm噪声:57dB(A) | 台 | 2 |  |  |
| 45 | 侧壁式排风机 | 侧壁式排风机AWE-250E4+70℃防火阀 风量:1010m3/h 功率:60W转速:1400rpm 噪声:54dB(A) | 台 | 2 |  |  |
| 46 | 侧壁式排风机 | 侧壁式排风机AWE-200E4+70℃防火阀 风量:450m3/h功率:29W转速:1350rpm 噪声:40dB(A) | 台 | 450 |  |  |
| 47 | 混流式通风机 | 混流式通风机SWF-Ⅰ10# 风量:54450m3/h全压=600Pa N=1450rpm 功率:22kW | 台 | 4 |  |  |
| 48 | 混流式通风机 | 混流式通风机SWF-Ⅰ5# 风量=6432m3/h全压=250Pa N=1450rpm N=1.1kW | 台 | 9 |  |  |
| 49 | 混流式通风机 | 混流式通风机SWF-Ⅰ5# 风量=6400m3/h全压=250Pa N=1450rpm N=1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 混流式通风机 | 混流式通风机SWF-Ⅰ4# 风量=2475m3/h全压=111Pa N=960rpm N=0.25kW | 台 | 2 |  |  |
| 51 | 战时风机 | 战时风机4-79 NO.4A 风量=7800m3/h全压=581Pa N=2900rpm N=5.5kW | 台 | 11 |  |  |
| 52 | 战时风机 | 战时风机4-79 NO.3.5A 风量=3120m3/h全压=1421Pa N=2900rpm N=2.2k | 台 | 11 |  |  |
| 53 | 战时风机 | 战时风机4-79 NO.3.5A 风量=3000m3/h全压=1419Pa N=2900rpm N=2.2kW | 台 | 2 |  |  |
| 54 | 战时风机 | 战时风机4-79 NO.2.8A 风量=1800m3/h全压=926Pa N=2900rpm N=1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 战时风机 | 战时风机4-79 NO.2.8A 风量=1500m3/h全压=926Pa N=2900rpm N=1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 防爆混流风机 | 防爆混流风机SWF-I-No.4.0, 风量:2500m3/h全压=150Pa N=1450rpm 功率:0.25kW | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 人防混流式通风机 | 人防混流式通风机HRL-5.5 风量=11000m3/h全压=522Pa N=1450rpm N=3.0kW | 台 | 6 |  |  |
| 58 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.7.0, 风量:21120m3/h，全压:700Pa，功率：7.5KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.8.0, 风量:29040m3/h，全压:660Pa，功率：7.5KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 低噪声管道风机 | 低噪声管道风机 L=1500m3/h，N=0.35KW，机外静压=450Pa，噪声=40dB(A) | 台 | 46 |  |  |
| 61 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.10, 风量：47300m3/h，余压:800Pa，功率:18.5KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 62 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.10 2、风量：51700m3/h，余压:780Pa，功率:18.5KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.6.5 风量：24200m3/h，余压:650Pa，功率:11KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 64 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.8.0, 风量:27825m3/h，全压:700Pa，功率：7.5KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.8.0, 风量:30360m3/h，全压:620Pa，功率：7.5KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.10 风量：51700m3/h，余压:780Pa，功率:18.5KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.10, 风量:40260m3/h，全压:680Pa，功率：11KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.10, 风量:41316m3/h，全压:670Pa，功率：11KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.10 风量:41840m3/h，全压:660Pa，功率：11KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.10, 风量:44352m3/h，全压:650Pa，功率：11KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.11, 风量:47916m3/h，全压:700Pa，功率：15KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.11, 风量:48576m3/h，全压:680Pa，功率：15KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.5.0, 风量:7200m3/h，全压:650Pa，功率：3KW,转速:2900rpm | 台 | 2 |  |  |
| 74 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.6.0, 风量:16000m3/h，全压:580Pa，功率：5.5KW,转速:2900rpm | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.6.0, 风量:16320m3/h，全压:580Pa，功率：5.5KW,转速:2900rpm | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 高温轴流排烟风机 | 高温轴流排烟风机HTF-I-No.8.0, 风量:30360m3/h，全压:600Pa，功率：7.5KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 低噪声管道风机 | 低噪声管道风机 L=2500m3/h，N=0.66KW，机外静压=500Pa，噪声=46dB(A) | 台 | 4 |  |  |
| 78 | 混流低噪排风机 | 混流低噪排风机SWF-I型-No.7.0, 风量:11000m3/h，全压:470Pa，功率：3KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 79 | 防爆混流风机 | 防爆混流风机SWF-I-No.4.0, 风量：2300m3/h，余压:130Pa，功率:0.25KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 80 | 防爆混流风机 | 防爆混流风机SWF-I-No.5.0, 风量：5060m3/h，余压:350Pa，功率:1.1KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 81 | 防爆混流风机 | 防爆混流风机SWF-I-No.5.0, 风量：6100m3/h，余压:300Pa，功率:1.1KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 82 | 防爆混流风机 | 防爆混流风机SWF-I-No.5.0, 风量：7000m3/h，余压:250Pa，功率:1.1KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 83 | 防爆混流风机 | 防爆混流风机SWF-I-No.7.0, 风量：13750m3/h，余压:400Pa，功率:3KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 84 | 防爆混流风机 | 防爆混流风机SWF-I-No.7.0, 风量：16170m3/h，余压:350Pa，功率:3KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 85 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.10, 风量：41800m3/h，余压:350Pa，功率:7.5KW,转速:960rpm | 台 | 2 |  |  |
| 86 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.10, 风量：54450m3/h，余压:800Pa，功率:22KW,转速:1450rpm | 台 | 8 |  |  |
| 87 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.7.0, 风量：17600m3/h，余压:320Pa，功率:3KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.7.6, 风量：22000m3/h，余压:370Pa，功率:4KW,转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 89 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.7.6, 风量：24200m3/h，余压:370Pa，功率:4KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I-No.8.0, 风量：37400m3/h，余压:600Pa，功率:11KW,转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 混流低噪排风机 | 混流低噪排风机 SWF(A)-I型No.9.0 风量:27500m3/h，余压:400Pa，功率:5.5KW(平时)，转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 92 | 低噪声管道风机 | 低噪声管道风机 L=1000m3/h，N=0.23KW，机外静压=330Pa，噪声=40dB(A) | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 低噪声管道风机 | 低噪声管道风机 L=2000m3/h，N=0.39KW，机外静压=450Pa，噪声=43dB(A) | 台 | 3 |  |  |
| 94 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF-I-No.10,风量:41844m3/h，余压:630Pa，功率：11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF-I-No.11,风量:48180m3/h，余压:690Pa，功率：15KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 5 |  |  |
| 96 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF-I-No.16,风量:102696m3/h，余压:760Pa，功率：30KW(消防),转速:960rpm | 台 | 2 |  |  |
| 97 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF-I-No.8,风量:24920m3/h，余压:720Pa，功率：7.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 4 |  |  |
| 98 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I型No.7.5,风量：26400m3/h，余压:850Pa，功率:11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 8 |  |  |
| 99 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I型No.8.0,风量：37400m3/h，余压:600Pa，功率:11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 8 |  |  |
| 100 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I型No.9.0,风量：46200m3/h，余压:780Pa，功率:18.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 12 |  |  |
| 101 | 低噪声离心风机箱 | 低噪声离心风机箱FV-28NX3C L=2600m3/h，N=0.66KW(220V)，机外全压=500Pa，噪声=46dB(A) | 台 | 45 |  |  |
| 102 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF(A)-I-No.10,风量:34452m3/h，全压:680Pa，功率：11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 103 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF(A)-I-No.10,风量:38148m3/h，全压:680Pa，功率：11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF(A)-I-No.12,风量:54384m3/h，全压:740Pa，功率：18.5KW(消防),转速:960rpm | 台 | 1 |  |  |
| 105 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF(A)-I-No.8,风量:24920m3/h，全压:720Pa，功率：7.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 106 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I型No.8,风量：37400m3/h，余压:600Pa，功率:11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 4 |  |  |
| 107 | 低噪声离心风机箱 | 低噪声离心风机箱FV-25NS3C L=1700m3/h，N=0.345KW(220V)，机外全压=485Pa，噪声=41dB(A) | 台 | 5 |  |  |
| 108 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF-I-No.10,风量:46464m3/h，余压:630Pa，功率：11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF-I-No.12,风量:53856m3/h，余压:710Pa，功率：18.5KW(消防),转速:960rpm | 台 | 1 |  |  |
| 110 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF-I-No.6.5,风量:17622m3/h，余压:620Pa，功率：5.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 111 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF(A)-I-No.12,风量:53856m3/h，全压:740Pa，功率：18.5KW(消防),转速:960rpm | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF(A)-I-No.6.5,风量:15840m3/h，全压:680Pa，功率:5.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 高温排烟混流风机 | 高温排烟混流风机HTF(A)-I-No.8,风量:24920m3/h，全压:720Pa，功率：7.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 114 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.10,风量:37753m3/h，余压:750Pa，功率：11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 115 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.4.5,风量:7200m3/h，余压:600Pa，功率:2.2KW(消防/平时),转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.5.5,风量:10230m3/h，余压:630Pa，功率：4KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 117 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.6.5,风量:15840m3/h，余压:670Pa，功率：5.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 118 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.8.0,风量:25740m3/h，余压:750Pa，功率：7.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 119 | 混流加压送风机 | 混流加压送风机SWF(A)-I型No.7.5,风量：17600m3/h，余压:500Pa，功率:4KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 4 |  |  |
| 120 | 混流加压送风机 | 混流送风机SWF(A)-I-No.5,风量:5500m3/h，余压:315Pa，功率:1.1KW(消防/平时),转速:1450rpm | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 低噪声离心风机箱 | 低噪声离心风机箱FV-25NF3C 风量:1600m3/h，N=0.325KW(220V)，机外静压=220Pa，噪声=40dB(A) | 台 | 20 |  |  |
| 122 | 侧壁式排风机 | 侧壁式排风机 AWE-300E4,风量:1740m3/h，n=1380rpm，功率:0.08KW，220V | 台 | 4 |  |  |
| 123 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.10,风量:40920m3/h，余压:680Pa，功率：11KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 124 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.6,风量:15840m3/h，余压:523Pa，功率：5.5KW(消防),转速:2900rpm | 台 | 2 |  |  |
| 125 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.6,风量:17160m3/h，余压:5000Pa，功率：5.5KW(消防),转速:2900rpm | 台 | 2 |  |  |
| 126 | 高温轴流消防风机 | 高温轴流消防风机HTF-I-No.8.0,风量:29304m3/h，余压:650Pa，功率：7.5KW(消防),转速:1450rpm | 台 | 2 |  |  |
| 127 | 低噪声离心风机箱 | 低噪声离心风机箱FV-23NL3C 风量:1200m3/h，余压:385Pa,功率:0.23KW(220V)，，噪声=40dB(A) | 台 | 12 |  |  |
| 128 | 低噪声离心风机箱 | 低噪声离心风机箱FV-23NL3C 风量:1200m3/h，余压:385Pa,功率:0.23KW(220V)，，噪声=40dB(A) | 台 | 12 |  |  |
| 129 | 70℃防火阀 | 1000*2000 | 只 | 1 |  |  |
| 130 | 70℃防火阀 | 2000*630 | 只 | 1 |  |  |
| 131 | 70℃防火阀 | 1600*1000 | 只 | 4 |  |  |
| 132 | 70℃防火阀 | 1000*1600 | 只 | 14 |  |  |
| 133 | 70℃防火阀 | 1600*630 | 只 | 1 |  |  |
| 134 | 70℃防火阀 | 1600*500 | 只 | 3 |  |  |
| 135 | 70℃防火阀 | 1250*800 | 只 | 45 |  |  |
| 136 | 70℃防火阀 | 1250*400 | 只 | 7 |  |  |
| 137 | 70℃防火阀 | 1250*250 | 只 | 1 |  |  |
| 138 | 70℃防火阀 | 1000*800 | 只 | 16 |  |  |
| 139 | 70℃防火阀 | 1000*630 | 只 | 8 |  |  |
| 140 | 70℃防火阀 | 800*320 | 只 | 14 |  |  |
| 141 | 70℃防火阀 | 800*250 | 只 | 2 |  |  |
| 142 | 70℃防火阀 | 630*250 | 只 | 3 |  |  |
| 143 | 70℃防火阀 | 500*200 | 只 | 56 |  |  |
| 144 | 70℃防火阀 | 400*200 | 只 | 63 |  |  |
| 145 | 70℃防火阀 | Φ1010 | 只 | 1 |  |  |
| 146 | 70℃防火阀 | Φ810 | 只 | 46 |  |  |
| 147 | 70℃防火阀 | Φ710 | 只 | 38 |  |  |
| 148 | 70℃防火阀 | Φ550 | 只 | 6 |  |  |
| 149 | 70℃防火阀 | 630*320 | 只 | 4 |  |  |
| 150 | 70℃防火阀 | Φ400 | 只 | 2 |  |  |
| 151 | 70℃防火阀 | Φ550 | 只 | 2 |  |  |
| 152 | 70℃防火阀 | 1600*400 | 只 | 4 |  |  |
| 153 | 70℃防火阀 | 800*400 | 只 | 36 |  |  |
| 154 | 70℃防火阀 | 500*250 | 只 | 47 |  |  |
| 155 | 70℃防火阀 | 320*320 | 只 | 311 |  |  |
| 156 | 70℃防火阀 | 400*120 | 只 | 7 |  |  |
| 157 | 70℃防火阀 | 400*160 | 只 | 1 |  |  |
| 158 | 70℃防火阀 | 500*160 | 只 | 4 |  |  |
| 159 | 70℃防火阀 | 630*200 | 只 | 5 |  |  |
| 160 | 70℃防火阀 | Φ710 | 只 | 1 |  |  |
| 161 | 70℃防火阀 | 1000*320 | 只 | 2 |  |  |
| 162 | 70℃防火阀 | 1000*400 | 只 | 2 |  |  |
| 163 | 70℃防火阀 | 1250*500 | 只 | 3 |  |  |
| 164 | 70℃防火阀 | 1500*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 165 | 70℃防火阀 | 800*1000 | 只 | 3 |  |  |
| 166 | 70℃防火阀 | 800*200 | 只 | 9 |  |  |
| 167 | 70℃防火阀 | 800*630 | 只 | 3 |  |  |
| 168 | 70℃防火阀 | 1000*1000 | 只 | 1 |  |  |
| 169 | 70℃防火阀 | 1600*1600 | 只 | 1 |  |  |
| 170 | 70℃防火阀 | 2000*1600 | 只 | 2 |  |  |
| 171 | 70℃防火阀 | 2000*800 | 只 | 2 |  |  |
| 172 | 70℃防火阀 | 2500*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 173 | 70℃防火阀 | 400*250 | 只 | 3 |  |  |
| 174 | 70℃防火阀 | 500*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 175 | 70℃防火阀 | Φ760 | 只 | 8 |  |  |
| 176 | 70℃防火阀 | Φ910 | 只 | 2 |  |  |
| 177 | 70℃防火阀 | Φ660 | 只 | 13 |  |  |
| 178 | 280℃防火阀 | 2000*500 | 只 | 78 |  |  |
| 179 | 280℃防火阀 | 1600*320 | 只 | 6 |  |  |
| 180 | 280℃防火阀 | 630*320 | 只 | 6 |  |  |
| 181 | 280℃防火阀 | 1250*320 | 只 | 8 |  |  |
| 182 | 280℃防火阀 | Φ910 | 只 | 37 |  |  |
| 183 | 280℃防火阀 | Φ810 | 只 | 22 |  |  |
| 184 | 280℃防火阀 | 1000*400 | 只 | 16 |  |  |
| 185 | 280℃防火阀 | 1000*500 | 只 | 14 |  |  |
| 186 | 280℃防火阀 | 1250*400 | 只 | 5 |  |  |
| 187 | 280℃防火阀 | 1250*500 | 只 | 8 |  |  |
| 188 | 280℃防火阀 | 500*200 | 只 | 2 |  |  |
| 189 | 280℃防火阀 | 630*200 | 只 | 10 |  |  |
| 190 | 280℃防火阀 | 630*250 | 只 | 2 |  |  |
| 191 | 280℃防火阀 | 800*320 | 只 | 31 |  |  |
| 192 | 280℃防火阀 | 800*400 | 只 | 33 |  |  |
| 193 | 280℃防火阀 | 800*500 | 只 | 47 |  |  |
| 194 | 280℃防火阀 | Φ1010 | 只 | 54 |  |  |
| 195 | 280℃防火阀 | Φ1100 | 只 | 6 |  |  |
| 196 | 280℃防火阀 | Φ510 | 只 | 3 |  |  |
| 197 | 280℃防火阀 | Φ610 | 只 | 6 |  |  |
| 198 | 280℃防火阀 | Φ710 | 只 | 1 |  |  |
| 199 | 280℃防火阀 | 1000*250 | 只 | 1 |  |  |
| 200 | 280℃防火阀 | 1000*800 | 只 | 2 |  |  |
| 201 | 280℃防火阀 | 1200*630 | 只 | 3 |  |  |
| 202 | 280℃防火阀 | 1000*630 | 只 | 3 |  |  |
| 203 | 280℃防火阀 | 1200*500 | 只 | 4 |  |  |
| 204 | 280℃防火阀 | 1400*500 | 只 | 3 |  |  |
| 205 | 280℃防火阀 | 1400*1000 | 只 | 4 |  |  |
| 206 | 280℃防火阀 | 500*250 | 只 | 1 |  |  |
| 207 | 280℃防火阀 | 500*400 | 只 | 1 |  |  |
| 208 | 280℃防火阀 | 800*200 | 只 | 12 |  |  |
| 209 | 280℃防火阀 | 800*250 | 只 | 7 |  |  |
| 210 | 280℃防火阀 | Φ1210 | 只 | 3 |  |  |
| 211 | 280℃防火阀 | Φ660 | 只 | 3 |  |  |
| 212 | 280℃防火阀 | Φ560 | 只 | 2 |  |  |
| 213 | 280℃防火阀 | Φ460 | 只 | 1 |  |  |
| 214 | 280℃防火阀 | Φ710 | 只 | 8 |  |  |
| 215 | 止回阀 | 1600*630 | 只 | 2 |  |  |
| 216 | 止回阀 | 1000*800 | 只 | 1 |  |  |
| 217 | 止回阀 | 400*200 | 只 | 41 |  |  |
| 218 | 止回阀 | Φ660 | 只 | 15 |  |  |
| 219 | 止回阀 | Φ710 | 只 | 47 |  |  |
| 220 | 止回阀 | Φ810 | 只 | 58 |  |  |
| 221 | 止回阀 | Φ910 | 只 | 46 |  |  |
| 222 | 止回阀 | 400*350 | 只 | 13 |  |  |
| 223 | 止回阀 | 260*230 | 只 | 13 |  |  |
| 224 | 止回阀 | Φ550 | 只 | 6 |  |  |
| 225 | 止回阀 | 800*800 | 只 | 6 |  |  |
| 226 | 止回阀 | Φ400 | 只 | 2 |  |  |
| 227 | 止回阀 | Φ1100 | 只 | 2 |  |  |
| 228 | 止回阀 | 1000*320 | 只 | 1 |  |  |
| 229 | 止回阀 | 1250*400 | 只 | 5 |  |  |
| 230 | 止回阀 | 1250*500 | 只 | 1 |  |  |
| 231 | 止回阀 | 1600*500 | 只 | 2 |  |  |
| 232 | 止回阀 | 630*200 | 只 | 2 |  |  |
| 233 | 止回阀 | 800*200 | 只 | 5 |  |  |
| 234 | 止回阀 | 800*400 | 只 | 1 |  |  |
| 235 | 止回阀 | 500*200 | 只 | 56 |  |  |
| 236 | 止回阀 | 630*320 | 只 | 3 |  |  |
| 237 | 止回阀 | 1000*400 | 只 | 4 |  |  |
| 238 | 止回阀 | 800*320 | 只 | 4 |  |  |
| 239 | 止回阀 | Φ760 | 只 | 13 |  |  |
| 240 | 止回阀 | 1000*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 241 | 止回阀 | 400*250 | 只 | 3 |  |  |
| 242 | 止回阀 | 500*250 | 只 | 43 |  |  |
| 243 | 止回阀 | 500*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 244 | 止回阀 | Φ1010 | 只 | 46 |  |  |
| 245 | 微穿孔板消声器 | 2000*500 | 只 | 78 |  |  |
| 246 | 微穿孔板消声器 | 1600*500 | 只 | 3 |  |  |
| 247 | 微穿孔板消声器 | 1600*320 | 只 | 6 |  |  |
| 248 | 微穿孔板消声器 | 800*400 | 只 | 26 |  |  |
| 249 | 微穿孔板消声器 | 500*250 | 只 | 4 |  |  |
| 250 | 微穿孔板消声器 | 630*250 | 只 | 2 |  |  |
| 251 | 微穿孔板消声器 | 1600*400 | 只 | 1 |  |  |
| 252 | 微穿孔板消声器 | 1250*400 | 只 | 6 |  |  |
| 253 | 微穿孔板消声器 | 1250*320 | 只 | 8 |  |  |
| 254 | 微穿孔板消声器 | 1000*320 | 只 | 1 |  |  |
| 255 | 微穿孔板消声器 | 1600*800 | 只 | 2 |  |  |
| 256 | 微穿孔板消声器 | 2000*1600 | 只 | 2 |  |  |
| 257 | 微穿孔板消声器 | 1250*500 | 只 | 1 |  |  |
| 258 | 微穿孔板消声器 | 630*200 | 只 | 2 |  |  |
| 259 | 微穿孔板消声器 | 800*200 | 只 | 5 |  |  |
| 260 | 微穿孔板消声器 | 800*400 | 只 | 1 |  |  |
| 261 | 电动对开多叶调节阀 | 1600*630 | 只 | 6 |  |  |
| 262 | 电动对开多叶调节阀 | 1600*500 | 只 | 4 |  |  |
| 263 | 电动对开多叶调节阀 | 1600*400 | 只 | 2 |  |  |
| 264 | 电动对开多叶调节阀 | 1250*400 | 只 | 3 |  |  |
| 265 | 电动对开多叶调节阀 | Φ300 | 只 | 60 |  |  |
| 266 | 电动对开多叶调节阀 | 1250*250 | 只 | 3 |  |  |
| 267 | 对开多叶调节阀 | 2000*500 | 只 | 2 |  |  |
| 268 | 对开多叶调节阀 | 2000*400 | 只 | 11 |  |  |
| 269 | 对开多叶调节阀 | 1600*400 | 只 | 14 |  |  |
| 270 | 对开多叶调节阀 | 1600*320 | 只 | 7 |  |  |
| 271 | 对开多叶调节阀 | 1250*320 | 只 | 20 |  |  |
| 272 | 对开多叶调节阀 | 1250*250 | 只 | 8 |  |  |
| 273 | 对开多叶调节阀 | 800*250 | 只 | 24 |  |  |
| 274 | 对开多叶调节阀 | 800*800 | 只 | 4 |  |  |
| 275 | 对开多叶调节阀 | 400*350 | 只 | 13 |  |  |
| 276 | 对开多叶调节阀 | 260*230 | 只 | 13 |  |  |
| 277 | 对开多叶调节阀 | 800*200 | 只 | 2 |  |  |
| 278 | 消音静压箱 | 2500*1200*1000 | 只 | 1 |  |  |
| 279 | 消音静压箱 | 2500*1200*1200 | 只 | 7 |  |  |
| 280 | 消音静压箱 | 2000*1000*1000 | 只 | 3 |  |  |
| 281 | 消音静压箱 | 2200*1200*1200 | 只 | 6 |  |  |
| 282 | 消音静压箱 | 1800*1800*1000 | 只 | 1 |  |  |
| 283 | 消音静压箱 | 1800*1000*1000 | 只 | 3 |  |  |
| 284 | 消音静压箱 | 1500*1000*1000 | 只 | 17 |  |  |
| 285 | 消音静压箱 | 1200*1000*1000 | 只 | 3 |  |  |
| 286 | 消音静压箱 | 2000*1500*1200 | 只 | 2 |  |  |
| 287 | 消音静压箱 | 1000*1000*1000 | 只 | 1 |  |  |
| 288 | 消音静压箱 | 1000*1500*1500 | 只 | 1 |  |  |
| 289 | 消音静压箱 | 1000*2000*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 290 | 消音静压箱 | 1200*1200*2000 | 只 | 16 |  |  |
| 291 | 消音静压箱 | 1000*800*600 | 只 | 5 |  |  |
| 292 | 消音静压箱 | 1400*1000*600 | 只 | 1 |  |  |
| 293 | 消音静压箱 | 1400*1400*600 | 只 | 1 |  |  |
| 294 | 消音静压箱 | 1600*1600*800 | 只 | 6 |  |  |
| 295 | 消音静压箱 | 1200*1200*1200 | 只 | 2 |  |  |
| 296 | 消音静压箱 | 1400*1400*1400 | 只 | 4 |  |  |
| 297 | 消音静压箱 | 1600*2000*2000 | 只 | 2 |  |  |
| 298 | 消音静压箱 | 1800*3300*1200 | 只 | 2 |  |  |
| 299 | 消音静压箱 | 2200*2000*1200 | 只 | 2 |  |  |
| 300 | 消音静压箱 | 2000*2000*800 | 只 | 2 |  |  |
| 301 | 侧百叶进风口 | 800*400 | 只 | 11 |  |  |
| 302 | 侧百叶进风口 | 500*250 | 只 | 2 |  |  |
| 303 | 钢制百叶风口 | 630*320 | 只 | 2 |  |  |
| 304 | 钢制百叶风口 | 400*300 | 只 | 38 |  |  |
| 305 | 防火风口 | 1200*1000 | 只 | 3 |  |  |
| 306 | 防火风口 | 600*500 | 只 | 5 |  |  |
| 307 | 防火风口 | 600*400 | 只 | 1 |  |  |
| 308 | 防火风口 | 400*300 | 只 | 106 |  |  |
| 309 | 防火风口 | 400*400 | 只 | 12 |  |  |
| 310 | 手电动多叶式排烟口 | 400*(400+250)，带墙壁式执行机构 | 只 | 10 |  |  |
| 311 | 手电动多叶式排烟口 | 600*(800+250)，带墙壁式执行机构 | 只 | 90 |  |  |
| 312 | 手电动多叶式排烟口 | 800*(1000+250)，带墙壁式执行机构 | 只 | 2 |  |  |
| 313 | 手电动多叶式排烟口 | 800*(800+250)，带墙壁式执行机构 | 只 | 16 |  |  |
| 314 | 手电动多叶式排烟口 | 400*(1200+250)，带墙壁式执行机构 | 只 | 9 |  |  |
| 315 | 手电动多叶式排烟口 | 500*(1500+250)，带墙壁式执行机构 | 只 | 1 |  |  |
| 316 | 手电动多叶式排烟口 | 600*(1600+250)，带墙壁式执行机构 | 只 | 1 |  |  |
| 317 | 手电动多叶式排烟口 | 600*400 | 只 | 5 |  |  |
| 318 | 手电动多叶式排烟口 | 600*(800+250) | 只 | 323 |  |  |
| 319 | 手电动多叶式排烟口 | 400*(1200+250) | 只 | 48 |  |  |
| 320 | 电动手动多叶排烟口 | 1000*(1500+250) | 只 | 6 |  |  |
| 321 | 电动手动多叶排烟口 | 1000*(1200+250) | 只 | 12 |  |  |
| 322 | 电动手动多叶排烟口 | 1000*(1000+250) | 只 | 3 |  |  |
| 323 | 电动手动多叶排烟口 | 2000*(1000+250) | 只 | 2 |  |  |
| 324 | 电动手动多叶排烟口 | 400*(500+250) | 只 | 11 |  |  |
| 325 | 电动手动多叶排烟口 | 400*(400+250) | 只 | 18 |  |  |
| 326 | 电动手动多叶排烟口 | 400*(800+250) | 只 | 41 |  |  |
| 327 | 电动手动多叶排烟口 | 500*(800+250) | 只 | 66 |  |  |
| 328 | 电动手动多叶排烟口 | 500*(500+250) | 只 | 7 |  |  |
| 329 | 电动手动多叶排烟口 | 800*(1000+250) | 只 | 21 |  |  |
| 330 | 电动手动多叶排烟口 | 800*(1200+250) | 只 | 7 |  |  |
| 331 | 电动手动多叶排烟口 | 800*(1500+250) | 只 | 7 |  |  |
| 332 | 电动手动多叶排烟口 | 500*(1000+250) | 只 | 25 |  |  |
| 333 | 电动手动多叶排烟口 | 400*(1000+250) | 只 | 107 |  |  |
| 334 | 电动手动多叶排烟口 | 600*(1000+250) | 只 | 54 |  |  |
| 335 | 电动调节阀 | 1000*630 | 只 | 5 |  |  |
| 336 | 电动调节阀 | 1000*800 | 只 | 1 |  |  |
| 337 | 电动调节阀 | 1500*1000 | 只 | 5 |  |  |
| 338 | 电动调节阀 | 1600*500 | 只 | 2 |  |  |
| 339 | 电动调节阀 | 500*160 | 只 | 1 |  |  |
| 340 | 电动调节阀 | 500*200 | 只 | 2 |  |  |
| 341 | 电动调节阀 | 800*200 | 只 | 2 |  |  |
| 342 | 电动调节阀 | 800*400 | 只 | 1 |  |  |
| 343 | 电动调节阀 | 800*800 | 只 | 3 |  |  |
| 344 | 调节阀 | 1000*320 | 只 | 2 |  |  |
| 345 | 调节阀 | 400*120 | 只 | 5 |  |  |
| 346 | 调节阀 | 400*160 | 只 | 27 |  |  |
| 347 | 调节阀 | 500*120 | 只 | 43 |  |  |
| 348 | 调节阀 | 500*160 | 只 | 2 |  |  |
| 349 | 调节阀 | 630*200 | 只 | 2 |  |  |
| 350 | 调节阀 | 200*120 | 只 | 20 |  |  |
| 351 | 调节阀 | 250*120 | 只 | 20 |  |  |
| 352 | 调节阀 | 320*120 | 只 | 48 |  |  |
| 353 | 调节阀 | 400*200 | 只 | 20 |  |  |
| 354 | 调节阀 | 800*200 | 只 | 2 |  |  |
| 355 | 电动调节阀 | 1000*1000 | 只 | 4 |  |  |
| 356 | 电动调节阀 | Φ900 | 只 | 2 |  |  |
| 357 | 百叶风口 | 1500*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 358 | 百叶风口 | 1600*500 | 只 | 1 |  |  |
| 359 | 方形散流器(带调节阀) | 300*300 | 只 | 35 |  |  |
| 360 | 方形散流器(带调节阀) | 400*400 | 只 | 101 |  |  |
| 361 | 旋流风口 | Φ450 | 只 | 8 |  |  |
| 362 | 圆形散流器 | Φ500 | 只 | 4 |  |  |
| 363 | 防雨百叶风口 | 400*250 | 只 | 3 |  |  |
| 364 | 防雨百叶风口 | Φ760 | 只 | 4 |  |  |
| 365 | 防雨百叶风口 | Φ810 | 只 | 4 |  |  |
| 366 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 367 | 防雨百叶风口 | 800*400 | 只 | 1 |  |  |
| 368 | 防雨百叶风口 | 630*320 | 只 | 5 |  |  |
| 369 | 防雨百叶风口 | 1600*1600 | 只 | 1 |  |  |
| 370 | 防雨百叶风口 | 1000*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 371 | 防雨百叶风口 | 1250*1500 | 只 | 2 |  |  |
| 372 | 防雨百叶风口 | 800*800 | 只 | 1 |  |  |
| 373 | 球形喷口(电控24V) | Φ350 | 只 | 70 |  |  |
| 374 | 球形喷口(温控) | Φ350 | 只 | 20 |  |  |
| 375 | 钢制百叶排烟口 | 1000*1000 | 只 | 12 |  |  |
| 376 | 钢制百叶排烟口 | 1000*800 | 只 | 5 |  |  |
| 377 | 钢制百叶排烟口 | 800*1500 | 只 | 1 |  |  |
| 378 | 钢制百叶排烟口 | 800*1000 | 只 | 1 |  |  |
| 379 | 钢制百叶排烟口 | 2000*1000 | 只 | 4 |  |  |
| 380 | 钢制百叶排烟口 | 250*250 | 只 | 283 |  |  |
| 381 | 钢制百叶风口 | 500*500 | 只 | 1 |  |  |
| 382 | 钢制百叶风口 | 800*500 | 只 | 1 |  |  |
| 383 | 钢制百叶风口 | 600*600 | 只 | 512 |  |  |
| 384 | 钢制百叶风口 | 1400*1200 | 只 | 2 |  |  |
| 385 | 钢制百叶风口 | 1200*1000 | 只 | 7 |  |  |
| 386 | 钢制百叶风口 | 800*600 | 只 | 3 |  |  |
| 387 | 自垂百叶风口 | 400*800 | 只 | 10 |  |  |
| 388 | 自垂百叶风口 | 1200*1800 | 只 | 2 |  |  |
| 389 | 自垂百叶风口 | 1600*1000 | 只 | 12 |  |  |
| 390 | 自垂百叶风口 | 400*1200 | 只 | 3 |  |  |
| 391 | 自垂百叶风口 | 500*1600 | 只 | 4 |  |  |
| 392 | 自垂百叶风口 | 600*1200 | 只 | 28 |  |  |
| 393 | 自垂百叶风口 | 600*600 | 只 | 135 |  |  |
| 394 | 百叶风口 | 400*300 | 只 | 4 |  |  |
| 395 | 百叶风口 | 500*500 | 只 | 4 |  |  |
| 396 | 单层百叶风口 | 200*100 | 只 | 20 |  |  |
| 397 | 单层百叶风口 | 200*200 | 只 | 118 |  |  |
| 398 | 单层百叶风口 | 300*200 | 只 | 80 |  |  |
| 399 | 单层百叶风口 | 2000*1600 | 只 | 2 |  |  |
| 400 | 单层百叶风口 | 2500*1000 | 只 | 2 |  |  |
| 401 | 单层百叶风口 | 300*30 | 只 | 14 |  |  |
| 402 | 单层百叶风口 | 250*250 | 只 | 228 |  |  |
| 403 | 单层百叶风口 | 300*300 | 只 | 24 |  |  |
| 404 | 单层百叶风口 | 1000*1000 | 只 | 1 |  |  |
| 405 | 单层百叶风口 | 400*400 | 只 | 2 |  |  |
| 406 | 单层百叶风口 | 500*500 | 只 | 2 |  |  |
| 407 | 单层百叶风口 | 800*600 | 只 | 4 |  |  |
| 408 | 单层百叶风口 | 800*800 | 只 | 2 |  |  |
| 409 | 单层百叶风口 | 1000*1500 | 只 | 1 |  |  |
| 410 | 单层百叶风口 | 1200*600 | 只 | 1 |  |  |
| 411 | 单层百叶风口 | 800*900 | 只 | 2 |  |  |
| 412 | 蛋格式侧送风口 | 1600*1000 | 只 | 4 |  |  |
| 413 | 蛋格式侧送风口 | 1250*800 | 只 | 41 |  |  |
| 414 | 蛋格式侧送风口 | 1000*1600 | 只 | 14 |  |  |
| 415 | 蛋格式侧送风口 | 1000*800 | 只 | 13 |  |  |
| 416 | L1-LED线性投光灯-CV3B | LED线条灯1000mm,48颗，15W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制8段控制，DC24V，IP66，120°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 22806 |  |  |
| 417 | L1-LED线性投光灯-CV3B | LED线条灯500mm,24颗，8W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制8段控制，DC24V，IP66，120°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 713 |  |  |
| 418 | L1-LED线性投光灯-CV3B | LED线条灯300mm,15颗，6W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制8段控制，DC24V，IP66，120°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 2500 |  |  |
| 419 | L2-LED线性投光灯-CN2B | LED洗墙灯1000mm,36颗，48W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制，DC24V，IP66，20*40°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 324 |  |  |
| 420 | L2-LED线性投光灯-CN2B | LED洗墙灯500mm,18颗，24W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制，DC24V，IP66，20*40°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 72 |  |  |
| 421 | L2-LED线性投光灯-CN2B | LED洗墙灯300mm,12颗，16W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制，DC24V，IP66，20*40°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 472 |  |  |
| 422 | L3-LED线性投光灯-LK2D | LED洗墙灯1000mm,24颗，24W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制，DC24V，IP66，20*40°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 287 |  |  |
| 423 | L3-LED线性投光灯-LK2D | LED洗墙灯500mm,12颗，12W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制，DC24V，IP66，20*40°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 21 |  |  |
| 424 | L3-LED线性投光灯-LK2D | LED洗墙灯300mm,8颗，8W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制，DC24V，IP66，20*40°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 73 |  |  |
| 425 | L4-LED线性投光灯-AC3A | LED洗墙灯500mm,72颗，90W，CREE/OSRAM芯片，4000K，单色常亮，AC220V，IP66，8°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 5656 |  |  |
| 426 | L5-LED线性投光灯-CV4E | LED线条灯1000mm,48颗，12W，CREE/OSRAM芯片，4000K，单色常亮，DC24V，IP66，60°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 1825 |  |  |
| 427 | L5-LED线性投光灯-CV4E | LED线条灯500mm,24颗，6W，CREE/OSRAM芯片，4000K，单色常亮，DC24V，IP66，60°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 27 |  |  |
| 428 | L5-LED线性投光灯-CV4E | LED线条灯300mm,15颗，6W，CREE/OSRAM芯片，4000K，单色常亮，DC24V，IP66，60°，灯具标准出线长度300mm，带挡光板 | PCS | 55 |  |  |
| 429 | L6-LED点光源-PX2E | LED点光源56*44*19mm，4颗，0，9W，CREE/OSRAM芯片，RGBW，DMX512控制，DC24V输入，IP66，灯具出线300mm | PCS | 32794 |  |  |
| 430 | L7-嵌入式线型投光灯-GR6A | LED条型地埋灯1000mm,24颗，24W，CREE/OSRAM芯片，3000K，单色常亮，DC24V，IP65，30°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 1080 |  |  |
| 431 | L7-嵌入式线型投光灯-GR6A | LED条型地埋灯500mm,12颗，12W，CREE/OSRAM芯片，3000K，单色常亮，DC24V，IP65，30°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 10 |  |  |
| 432 | L7-嵌入式线型投光灯-GR6A | LED条型地埋灯300mm,8颗，8W，CREE/OSRAM芯片，3000K，单色常亮，DC24V，IP65，30°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 18 |  |  |
| 433 | L9-LED硬条灯-CV3E | LED线条灯1000mm,60颗，12W，CREE/OSRAM芯片，3000K，单色常亮，DC24V，IP66，120°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 225 |  |  |
| 434 | L9-LED硬条灯-CV3E | LED线条灯500mm,30颗，6W，CREE/OSRAM芯片，3000K，单色常亮，DC24V，IP66，120°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 92 |  |  |
| 435 | L9-LED硬条灯-CV3E | LED线条灯300mm,18颗，4W，CREE/OSRAM芯片，3000K，单色常亮，DC24V，IP66，120°，灯具标准出线长度300mm | PCS | 324 |  |  |
| 436 | 主控器 |  | PCS | 1 |  |  |
| 437 | 分控器 |  | PCS | 1 |  |  |
| 438 | 合 计 |  |  |  |  | 0.00 |

注：1.报价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、搬卸、电器元件组装、采购保管、随机抽送检的检验检测报告费用、税金（提供增值税专用发票,票面税率13%）、售后服务等费用。

2.投标人应结合市场实际情况及自身潜力自行报价，并将可能发生的一切风险因素按一定的风险系数计入投标报价。响应报价表中的单价合价采用人民币表示。

3. 投标人自行承担所有参与报价有关的全部费用，不管响应结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.“投标报价合计”应与“四、投标函”中“总投标价”一致。

5.各种规格型号的设备和材料都要求报设备和材料单价和总价。

六、投标人资质证明文件

1、投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

2、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；

七、企业简介

| 企业注册名称 |  | 注册资金总额 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 上级主管部门 |  | 经营方式 |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简历 |  |

八、企业业绩表

九、投标人认为有必要提供的其它资料