承德市廉政教育培训中心改扩建工程

室内空调系统专业分包 工程

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2020年  4月  28 日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

承德市廉政教育培训中心改扩建工程

室内空调系统专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对 承德市廉政教育培训中心改扩建工程 项目室内空调系统专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

工程概况：本工程总建筑面积11537.86m2，框架结构，地上4层、地下1层。

2、项目地点：承德市冯营子镇冯营子村后窖。

3、招标范围：施工图所示的7#楼、8#楼、9#楼、消防水池工程的空调水、空调风系统工程施工（详见招标清单及施工图纸）。

主要材料及设备品牌规定

| 序号 | 名 称 | 品 牌 系 列 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门 | 上海精工，天津大站，北京天竺等同质量同档次的品牌 |
| 2 | 热镀锌钢管 | 衡水华岐，邯郸正大，天津友发等同质量同档次的品牌 |
| 3 | 风机盘管、换气机 | 开立、约克、特灵等同质量同档次的品牌 |

4、标段划分：整体划分为 1 个标段，选择 1 个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。

6、投标单位资格要求 ：投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有机电安装专业承包贰级及以上资质；投标人具有有效的安全生产许可证；投标人具有良好的商业信誉，必须具有专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。

7、报名及资格预审

报名时间： 2020年4月28日-2020年5月6日18：00，期间同时进行资格预审。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。

8、领取招标文件

2020年5月6日资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址http://webbiao.com注册时可咨询网站技术负责人。

9、投标方式：本次投标先在中采网电子商务平台上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先报名至项目部，资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，到中采网开通投标登录号并下载招标文件，并由中采网进行培训。

平台网址http://webbiao.com，投标人需登录中采网电子商务平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

10、联系人及电话

项目联系人：王玉龙   联系电话：13722989851

王海超   联系电话：18531130790

网站技术负责人：王宇飞   联系电话：18333115520

中采网办公地址：石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

河北建工集团有限责任公司

2020年4月28日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 承德市廉政教育培训中心改扩建工程 |
| 2 | 建设地点 | 承德市冯营子镇冯营子村后窖 |
| 3 | 工程概况 | 本工程总建筑面积11537.86m2，框架结构，地上4层、地下1层。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料（不含招标人供设备） |
| 5 | 质量及技术标准 | 合格，所有管材、管件、阀门、仪表、风机盘管、热回收新风换气机等材料设备必须符合国标要求 |
| 6 | 招标范围 | 施工图所示的7#楼、8#楼、9#楼、消防水池工程的空调水、空调风系统工程施工（不含室外空调设备部分） 以上所示范围内除招标人负责采购的设备外，管路上的其它材料、设备、配件（例如：分集水器、管材、阀门、电动阀、仪器仪表及其线缆等）等均由投标人自行采购安装调试。投标人负责采购安装的范围，必须按照本工程设计图纸进行，必须保证本系统的设计功能完整性。 招标人采购的设备由投标人负责安装、调试，安装调试费用含在本次报价内。管路上的防腐、绝热、保温、管路均由投标人按照设计要求进行施工，孔洞封堵，管路和设备的喷涂标识和挂牌标识（标牌制作根据招标人要求），费用含在本次报价之内。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，根据土建施工进度进行。 |
| 8 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 9 | 报价方式 | 固定总价，投标人需仔细核对图纸，除变更项目外不调整合同总价。投标人需提供增值税普通发票（此合同价款已包含税） |
| 10 | 投标限价 | 2040000元（大写：贰佰零肆万） |
| 11 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 履约保证金 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 3、递交时间：确定本次工程中标人选定后，由中标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，中标方应向招标方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内招标方退还中标方履约保证金（无利息）。 |
| 12 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 13 | 网上开标时间 | 开标时间: 2020年5月8日10时00分，如有变动，另行通知。 |
| 14 | 谈判时间及地点 | 5月 9日14时00分（如有变动另行通知）地点为河北建工集团有限责任公司承德办事处，地址：承德市双桥区狮子园路荣基花园。 |
| 15 | 开标程序 | 按网站报价原则进行报价，详询网站负责人 |
| 16 | 评标委员会组成 | 分公司招标采购负责人、项目经理、项目经济师及集团相关部门领导。 |
| 17 | 监督小组成员 | 招标监督人：张克 电话：13831127275 |
| 18 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，不承诺最低价中标。 |
| 19 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 20 | 中标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网招标平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。从投标保证金中扣留 |
| 21 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 工程管理部：吴胜永 联系电话：15097367949 项目联系人：王海超 联系电话：18531130790 |
| 22 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台（http://webbiao.com）王宇飞 18333115520 |
| 23 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系电话：0311-87053155 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。

4.3健康、安全和环保施工

4.1中标方在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标方《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标方在履行安全文明、环保检查时，如发现中标方有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对中标方进行警告和罚款。三次警告后或中标方无理取闹、扰乱施工现场招标方有权终止合同，中标方承担因此对招标方造成的一切损失。

4.2材料供应方式与管理：所有材料由投标方自行供应及管理，且必须服从招标方项目部管理规定。

5、发标及踏勘现场

5.1招标方不统一组织踏勘现场，投标方可自行到施工现场进行踏勘，以便投标方获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标方承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标方向投标方提供的有关现场的数据和资料，是招标方现有的能被投标方利用的资料，招标方对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标方允许，投标方方可为踏勘目的而进入招标方的项目施工现场，但投标方不得因此使招标方承担有关责任和蒙受损失。投标方应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标方应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标方不对投标方投标费用的增加负任何责任，投标方自愿承担一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸

7.2 投标方获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标方提出，否则，由此引起的损失由投标方自己承担。投标方同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标方的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标方自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标方若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标方提出澄清要求。澄清要求应送至招标方。无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标方的要求对招标文件做出澄清，招标方都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标方在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标方可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标方，投标方应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标方在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标方可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2工程项目报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1施工组织设计

11.4.2组织机构人员表

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标方的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标方的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.2本工程所需的所有材料、设备投标方应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标方有权拒绝用于本工程。

12.3投标报价由投标方按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）空调水、空调风系统工程涉及的一切二次深化设计、试验检测配合费、制作加工、运输、施工、竣工验收及保修等图纸包含的全部工作内容。

（2）承包范围内所需要的主材费、一切辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等应计取的费用；配套件、资料、包装、保险、税费、运输、安装等一切费用。投标报价所含税费和免费质保期内的费用。

（3）组织措施费、企业管理费、利润、税金、及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用；

（6）自然气候、国家性重大会议、政府政策行停工造成的停、窝工等费用；

（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（8）工人食宿问题自行解决，承包人负责提供场地，工人食宿条件必须按承包人要求执行，否则承包人有权解除合同。

（9）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（10）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（11）不可避免的工程间隙时间；

（12）投标方统一着装（费用由投标方负担)；

（13）相关风险投标方应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中；

（14）施工水电费由投标人自理。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标方须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标方应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标方应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标方将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标方与中标方签订合同后5日内，向未中标的投标方退还投标保证金。

15.5 如投标方发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标方未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标方在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标方按投标方须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标方应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分（施工组织设计及组织机构人员表）电子版资料需按照规定进行上传。

16.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标方加盖投标方的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致，并提供详细的清单报价。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

21.3评标内容

对进入谈判阶段的投标方的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

18、中标通知

18.1招标方根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标方发出中标通知。

18.2在向中标方发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

19、签订合同

19.1中标方收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

19.2拒签合同

19.2.1如因中标方原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

19.2.2招标方不按规定期限确定中标方的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标方签订合同的，或者在签订合同时向中标方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标方损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标方放弃中标项目的，无正当理由不与招标方签订合同的，在签订合同时向招标方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标方可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标方的损失超过投标保证金数额的，中标方应当对超过部分予以赔偿。

19.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

19.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（由于工程性质特殊，必须严格执行国 家现行规范标准）

二、工程工期：

1.如果因投标人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，投标人每拖延一天应向招标人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.投标人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、招标人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

进场工人要求18-55岁职工，身体健康，进场后要进行全面体检，职工因病住院或死亡造成的一切费用由投标人承担。

2.投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1.待建设单位支付发包人进度款幷到账后，支付核定完成工程量的70%，最终竣工结算审计完成支付至总额的97%，剩余3%为质保金。

2.分包人必须向发包人出具增值税普通发票和收据作为收款凭证。

3.分包人结算必须执行河北建工集团百分考核制度。

4.分包人负责所承包工程的中间计量及与业主方审计对量。

五、投标人采购材料设备

投标人施工的主要设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得承包人及监理工程师的签认。

材料、设备需第三方检测、节能检测、安装工程检测、噪声和通风制冷效果检测等，费用由投标人负担，检测单位由承包人指定，含甲供材料设备，投标人要配合工程的验收工作。

- 竣工结算方式：

工程量按实际发生的工程量据实结算；图纸以外发生的变更、签证、洽商新增项目中与投标一致的执行投标文件，与投标不一致的由分包人重新提出报审计，其费用按照最新的河北预算定额标准执行，价格执行当地当月造价信息（造价信息没有的按当时当地市场价执行），按审计审定后价格的80%计取，取消项按照投标时的价格执行。与建设单位的结算评审工作分包人需配合完成，分包人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由分包人自行承担。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

- 奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到， 按工程结算价款3%对投标人进行处罚。

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

九、其它：

- 单项工程变更、洽商增加用费在1000元以内，投标人不得调整。

2.投标人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.投标人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待分包工程完工，经验收合格一个月后七日内招标人退还投标人履约保证金（无利息）。

5.招标人有权根据工程的实际需要对投标人的分包范围做出调整，包括增减，投标人不能因此而提出任何经济索赔。

6.投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.投标人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，投标人必须遵守招标人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人或授权委托人签订。

10.招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工工资及其它债务时，由投标人单位法定代表人负全责，招标人不承担任何责任。

11.若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算，投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除，因此产生的各种债务纠纷由投标人负责。

12.投标人不得将工程进行转包的，如投标人私自将分包工程进行转包，投标人立即无条件退场，招标人按投标人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.投标人必须与招标人签订安全协议书、暖通协议书、施工合同承诺书、保密协议。

14.投标人必须服从建设单位及招标人安排，应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15.投标人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和被损坏方商议确定。

16.投标人应与其他分包方、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标人原因造成一切纠纷，由投标人自行承担相关责任。

- 投标人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

- 投标人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付招标人。

19.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、承诺书

五、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

六、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

七、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为         大写                      。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2019年  月   日至2019年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）承诺书

河北建工集团有限责任公司（招标人名称）：

我方在此声明，我方如中标                             （项目名称）的    标段（以下简称“本工程”），自愿作出如下承诺：

- 承诺承包范围内所有内容均由我方负责，如给招标人造成不良影响及损失的，均由我方负责，我方自愿接受招标人任何处罚。

- 严格按照招标文件及合同相关规定做好现场的安全文明施工及扬尘治理工作，达到招标人及政府相关部门要求的标准，如不能达到自愿接受相关处罚。

- 承诺现场不发生堵门、打架斗殴等违法不良现象，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受招标人及相关部门的任何处罚。

- 承诺在招标人要求的期限内办理完毕相关手续，如我方不能按承诺办理完成，招标人有权终止合同，我方自愿放弃中标资格并承担经济损失

- 承诺有足够人员、机械等资源满足招标人现场生产进度要求，如不能满足，招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并承担一切经济损失。

- 承诺严格服从招标人现场管理，做到令行禁止，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受任何处罚。

我方保证上述信息的真实和准确，并自愿承担所引起的一切经济损失及法律后果。

特此承诺。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年         月         日

（五）投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

（六）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 招标人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（七）投标报价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

说明：

1、详细工程量清单报价应与投标总价一致。

2、人工、材料、机械、措施费、规费、保险、利润、税金等所有费用均包括在清单报价内。

3、单项清单报价不应出现过高或过低的不合理报价。

4、清单工程量可自行和图纸核对调整。

5、该清单仅作为变更项目价格确认的依据，如果没有变更项目按合同总价结算。

技术部分

注：技术部分包括施工组织设计及组织机构拟配备人员表

（1）施工组织设计

1、投标方应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |