衡水景州文体中心防水专业分包工程

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2019年2月18日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

衡水景州文体中心防水专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对 衡水景州文体中心 项目防水专业工程分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：本工程总建筑面积59129.21m2，包含文化中心、地下餐厅体育馆、地下车库、体育场、游泳馆，钢筋混凝土框架结构。本次招标主要为车库顶板防水、卫生间防水、设备基础防水、不上人屋面防水、风井屋面防水、保温隔声屋面防水等工程的防水施工，总面积约为4万平米，具体见附表一。详细参数详见招标文件及图纸。

2、项目地点：衡水景县县城广川大街与市场路交叉口。

3、招标范围：设计图纸范围内车库顶板防水、卫生间防水、设备基础防水、不上人屋面防水、风井屋面防水、保温隔声屋面防水等工程的防水施工，具体做法见图纸，招标人负责配合垫层及保护层施工，其他防水相关的施工工序全部由投标人负责完成。

4、标段划分：整体划分为3个标段，选择1-3 个中标人，车库、训练馆、电影院防水为1标；体育馆、游泳馆、体育场、文化中心、餐厅防水卫生间防水为2标；屋面防水为3标。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。

6、投标单位资格要求 ：投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标单位必须具备防水防腐保温工程专业贰级以上资质；投标人具有有效的安全生产许可证；投标人具有良好的商业信誉，必须具有专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。

7、报名及资格预审

报名时间： 2019年02月20日-2019年02月26日18：00，期间同时进行资格预审。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。

8、领取招标文件

2019年2月26日资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中鼎嘉华采购网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址http://webbiao.com注册时可咨询网站技术负责人。

9、投标方式：本次投标先在中鼎嘉华采购网上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。

10、联系人及电话

项目联系人：刘彦阔，电话13393088536

网站技术负责人：周子康，电话：0311-68020033

河北建工物流有限公司地址：石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

河北建工集团有限责任公司

2019年02月18日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 衡水景州文体中心（PPP）建设工程 |
| 2 | 建设地点 | 衡水景县县城广川大街与市场路交叉口 |
| 3 | 工程概况 | 本此招标工程防水工程共4万平，做法按河北标12J2执行。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量及技术标准 | 合格。符合现行规范标准 详见附表 |
| 6 | 招标范围 | 设计图纸范围内车库顶板防水、卫生间防水、设备基础防水、不上人屋面防水、风井屋面防水、保温隔声屋面防水等工程的防水施工，具体做法见图纸，招标人负责配合垫层及保护层施工，其他防水相关的施工工序全部由投标人负责完成 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，工期随工程进度。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标单位必须具备相关防水施工作业资质（专业贰级以上）；投标人具有有效的安全生产许可证；投标人具有良好的商业信誉，必须具有专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 按清单报价表报价。 |
| 11 | 投标限价 | 小写：1标162万元，2标35万元 ，3标70万元 |
| 12 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币 2 万元整（大写：贰万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 履约保证金 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：人民币 2 万元整（大写：贰万元整） 3、递交时间：确定本次工程中标人选定后，由中标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，中标方应向招标方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内招标方退还中标方履约保证金（无利息）。 |
| 13 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在河北建工物流电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 14 | 网上开标时间 | 开标时间: 2019年2月28日09时00分，如有变动，另行通知。 |
| 15 | 谈判时间及地点 | 2019年3月1 日9时30分，友谊大街合作路口筑凯大厦16楼；联系电话：13393088536，刘彦阔，如有变动，另行通知。 |
| 16 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于4家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分提供电子版，并在 2019年2月28日09时00分（开标前）上传至电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 |
| 17 | 评标委员会组成 | 分公司招标采购负责人、项目经理、项目经济师及集团各部门领导。 |
| 18 | 监督小组成员 | 张海滨、刘庆德 |
| 19 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，不承诺最低价中标。 |
| 20 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 21 | 中标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向物流招标平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。形式及账户见投本表13条：投标保证金。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：刘彦阔 联系电话：13393088536 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 周子康 联系电话：0311-68020033 |
| 24 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87053155 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。

4.3健康、安全和环保施工

4.1中标方在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标方《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标方在履行安全文明、环保检查时，如发现中标方有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对中标方进行警告和罚款。三次警告后或中标方无理取闹、扰乱施工现场招标方有权终止合同，中标方承担因此对招标方造成的一切损失。

4.2材料供应方式与管理：所有材料由投标方自行供应及管理，且必须服从招标方项目部管理规定。

5、发标及踏勘现场

5.1招标方不统一组织踏勘现场，投标方可自行到施工现场进行踏勘，以便投标方获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标方承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标方向投标方提供的有关现场的数据和资料，是招标方现有的能被投标方利用的资料，招标方对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标方允许，投标方方可为踏勘目的而进入招标方的项目施工现场，但投标方不得因此使招标方承担有关责任和蒙受损失。投标方应承担踏勘现场的责任和风险。

5.4本工程投标不提供施工图纸，投标人可行到项目部查看图纸并踏勘现场。投标人应在投标截止前两天内将存在的图纸疑问以书面形式提出。

6、投标费用

6.1 投标方应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标方不对投标方投标费用的增加负任何责任，投标方自愿承担一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 投标方获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标方提出，否则，由此引起的损失由投标方自己承担。投标方同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标方的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标方自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标方若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标方提出澄清要求。澄清要求应送至招标方。无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标方的要求对招标文件做出澄清，招标方都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标方在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标方可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标方，投标方应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标方在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标方可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2工程项目报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1组织机构人员表

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标方的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标方的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.2本工程所需的所有材料、设备投标方应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标方有权拒绝用于本工程。

12.3投标报价由投标方按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）承包范围内所需要的主材费、一切辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等应计取的费用；配套件、资料、包装、保险、税费、运输、安装等一切费用，投标报价含税费和免费质保期内的费用。

（2）组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费；

（3）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（4）安全文明及环保施工费用；

（5）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）配合试验取样及检测。

（8）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（9）分包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（10）不可避免的工程间隙时间；

（11）投标方统一着装（费用由投标方负担)；

（12）相关风险投标方应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中；

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标方须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标方应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标方应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标方将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标方与中标方签订合同后5日内，向未中标的投标方退还投标保证金。

15.5 如投标方发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标方未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标方在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标方按投标方须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标方应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过河北建工物流公司注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

16.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标方加盖投标方的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

21.3评标内容

对进入谈判阶段的投标方的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

18、中标通知

18.1招标方根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标方发出中标通知。

18.2在向中标方发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

19、签订合同

19.1中标方收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

19.2拒签合同

19.2.1如因中标方原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

19.2.2招标方不按规定期限确定中标方的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标方签订合同的，或者在签订合同时向中标方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标方损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标方放弃中标项目的，无正当理由不与招标方签订合同的，在签订合同时向招标方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标方可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标方的损失超过投标保证金数额的，中标方应当对超过部分予以赔偿。

19.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

19.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 主 要 条 款

- 工程质量：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（由于工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准）

- 工期要求：工程计划于 2019年     月   开工，实际进场时间以发包人通知为准。总工日期   日历天，每拖后一天处以分包价款1%的罚款。

三、健康、安全和环保施工：本工程为河北省文明工地。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现承包人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对承包人进行警告和罚款。三次警告后或承包人无理取闹、扰乱施工现场发包人有权终止合同，承包人承担因此对发包人造成的一切损失。

四、材料供应方式与管理：承包人负责提供工程材料（材料必须从招标人指定品牌中选取）。

每月25日前由工长开具施工任务书（执行百分考核），并到预算部门办理结算手续。

拟派项目管理班子的基本条件：项目管理班子中的项目经理、技术负责人、质检员、安全员、测量员等管理人员均必须持证上岗。

其中项目经理资质等级：贰级或以上。

五、合同价款结算方式

合同价款=单价×对应单价工程量

报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到， 按工程结算价款3%对承包人进行处罚。

本工程工期由于承包人原因每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的2‰。

本工程必须达到发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%对承包人进行处罚。

六、 计量与支付

进度款按月支付。承包人必须每月25日前将所完成的工程量报发包人。发包人于每月10日前对承包人上一个月完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付承包人确认工程款的70%。

承包人全部工程完成，试验检测合格，工程竣工验收合格后支付到合同总额的85%，工程全部结算完成，通过验收后甲方拨付相应工程款28日内付到分包总结算价款的95%，剩余5%作为质保金。质保金待工程竣工验收满五年后七日内付清（无利息）。

6.3承包人应向发包人出具（按国家规定）10%的增值税专用发票和收据作为收款凭证（可抵税）。

七、补充条款

# 11.1单项工程变更、洽商人工费在2000元以内不得调整增减。

11.2分包方不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

11.3分包方必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

11.4分包方充分考虑现场条件，发包人不考虑二次倒运费用。

11.5分包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

11.6分包方在签订合同后，负责办理相关手续。分包方负责专业分包部分竣工验收等全部工作，并提供相关检测检验和竣工资料。

11.7分包方必须保证麦收（秋收）阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

11.8分包方负担自设食堂及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。

11.10发包方按甲乙双方合同付款后，分包方不能支付人工及其它债务要求时，由分包方法人单位法人代表自愿负全责，分包方承诺不追究发包方责任。

11.12若因分包方原因，分包方中途退场的，发包方按分包方完成工程量的60%进行结算，分包方无条件退场。分包方退场延误造成损失的，分包方负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

11.13分包方将工程进行转包的，立即无条件退场，所完工程量最多按50%结算，不再计取任何费用。

11.16分包方应严格服从发包方统一安排组织施工，不得影响其他分包项目施工。

11.17分包方必须服从业主及发包方安排，在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

附件一

招 标 清 单

景州文体中心工程

防水工程专业分包工程报价明细表

| 序号 | 部位 | 工程做法 | 计划量㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标 | 车库顶板防水 | 刷基层处理剂一道 4cm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材 (河北标12J2) | 14000 | 专业分包 |
|  | 卫生间防水 | 1.5mm涂膜防水（按图纸做法） | 32 | 专业分包；车库 |
|  | 设备基础防水 | 详见建施25-9（4cm自带保护层SBS防水卷材一道、聚合物防水砂浆、聚氨酯涂膜） | 60 | 专业分包；车库 |
|  | 风井屋面 | 4mmSBS沥青防水卷材 | 8 | 专业分包；车库 |
|  | 不上人屋面 | 刷基层处理剂一道 两道3厚聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材 0.4厚聚乙烯膜一层 (河北标12J2) | 600 | 专业分包 车库 |
| 2标 | 卫生间防水 | 1.5mm涂膜防水（按图纸做法） | 8987 | 专业分包 |
| 3标 | 设备基础防水 | 详见建施25-9（4cm自带保护层SBS防水卷材一道、聚合物防水砂浆、聚氨酯涂膜） | 160 | 专业分包 |
|  | 不上人屋面 | 刷基层处理剂一道 两道3厚聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材 0.4厚聚乙烯膜一层 (河北标12J2) | 7000 | 专业分包 |
|  | 风井屋面 | 4mmSBS沥青防水卷材 | 43 | 专业分包 |
|  | 平台地面防水 | 两道3cm厚聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材 | 744.38 | 专业分包 |

注：屋面防水SBS防水卷材采用I型，地下防水采用II型，材质均为聚酯胎，耐根穿刺卷材采用化学阻根型（-25°C）。

投标单价所含费用补充说明：

1、包括施工所需要人工、材料、机械等全部费用及辅助措施费用。

2、用于安全、文明施工工作中所用用工。

3、投标人施工区保卫及材料管理。

4、宿舍床铺按项目部要求摆放，保持干净、整洁。

5、装卸车：负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车（包括场外租赁站等）及二次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到集团标准化的要求。

# 6、投标人需提供全部机械设备、工具、材料。

# 7、投标人需提供现场临电二级箱及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

# 8、投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由发包方统一配置，由承包方付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

# 9、投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，承包人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

# 10、投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。

# 11、防水做法如需基层清理，附加层等，单价应包含在相应防水做法中，不再单独体现基层清理、附加层等的费用。

# 12、措施费、配合费、管理费、利润、规费、税金等（一个有经验的承包商应考虑到的）其他有可能发生的费用。

附件二

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 塔吊 | 二级配电箱及以上电缆 | 无 |
| 以下无内容 | 以下无内容 |  |

注：除招标人提供料具以外的该工程使用的所有料具全部由投标人提供，其费用已包含在固定单价中。

二、工程工期：

1.如果因分包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，分包人每拖延一天应向发包人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.分包人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、发包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于分包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。

2.分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。发包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。

五、分包人采购材料设备

分包人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，经发包人及监理单位验收方可使用，服从发包人统一管理。

- 竣工结算方式：

1.竣工结算时分包人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由分包人自行承担。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，发包人有权终止合同，并另行选择合作单位。

- 奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包人原因达不到， 按工程结算价款3%对分包人进行处罚。

2.本工程必须达到发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包人原因达不到，按工程结算价款5%对分包人进行处罚。

九、其它：

- 单项工程变更、洽商增加用费在1000元以内，分包人不得调整。

2.分包人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.分包人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.分包合同签订后3日内，分包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待分包工程完工，经验收合格一个月后七日内发包人退还分包人履约保证金（无利息）。

5.发包人有权根据工程的实际需要对分包人的分包范围做出调整，包括增减，分包人不能因此而提出任何经济索赔。

6.分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.分包人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.分包人必须按照发包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，分包人必须遵守发包人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人或授权委托人签订。

10.发包人按甲乙双方合同付款后，分包人不能支付人工及其它债务要求时，由分包人单位法定代表人自愿负全责，分包人承诺不追究发包人责任。

11.若因分包人原因，分包人中途退场后，发包人按分包人完成工程量的60%进行结算，分包人无条件退场。分包人退场延误造成损失的，分包人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.分包人不得将工程进行转包的，如分包人私自将分包工程进行转包，分包人立即无条件退场，发包人按分包人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.分包人必须与发包人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书、保密协议。

14.分包人必须服从建设单位及发包人安排，应严格服从发包人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15.分包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，分包人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由发包人和被损坏方商议确定。

16.分包人应与其他分包方、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因分包人原因造成一切纠纷，由分包人自行承担相关责任。

- 分包人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

- 分包人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

19.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2019年  月   日至2019年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

景州文体中心工程

防水工程专业分包工程报价单（1标）

投标单位（盖章）：

| 序号 | 部位 | 工程做法 | 计划量㎡ | 单价（元/㎡） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料单价 | 人工单价 | 综合单价 |  |  |
| 1标 | 车库顶板防水 | 刷基层处理剂一道；4cm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材 (河北标12J2) | 14000 |  |  |  |  | 专业分包；车库 |
|  | 卫生间防水 | 1.5mm涂膜防水（按图纸做法） | 32 |  |  |  |  | 专业分包；车库 |
|  | 设备基础防水 | 详见建施25-9（4cm自带保护层SBS防水卷材一道、聚合物防水砂浆、聚氨酯涂膜） | 60 |  |  |  |  | 专业分包；车库 |
|  | 风井屋面 | 4mmSBS沥青防水卷材 | 8 |  |  |  |  | 专业分包；车库 |
|  | 不上人屋面 | 刷基层处理剂一道；两道3厚聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材；0.4厚聚乙烯膜一层 (河北标12J2) | 600 |  |  |  |  | 专业分包 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 防水品牌 |  |
| 投标人签字确认 |  |

备注：以上报价材料费及人工费分别报价，材料费为主材费用，辅材及其他各种费用均包括在人工费中。在投标中注明品牌，防水卷材品牌要求：见附表

最后结算工程量以防水平面展开面积结算，卫生间防水及屋顶防水等计算上翻面积，但附加层不再单独计算（报价综合考虑）。

本表由投标单位填写。根据自身情况进行报价。后附投标单位五证及授权委托书、企业宣传册等。（投标单位必须具备相关防水施工作业资质）

防水工程具体做法以图纸为准。

景州文体中心工程

防水工程专业分包工程报价单（2标）

投标单位（盖章）：

| 序号 | 部位 | 工程做法 | 计划量㎡ | 单价（元/㎡） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料单价 | 人工单价 | 综合单价 |  |  |
| 1 | 卫生间防水 | 1.5mm涂膜防水（按图纸做法） | 8987 |  |  |  |  | 专业分包 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 防水品牌 |  |
| 投标人签字确认 |  |

备注：以上报价材料费及人工费分别报价，材料费为主材费用，辅材及其他各种费用均包括在人工费中。在投标中注明品牌，防水卷材品牌要求：见附表

最终结算工程量以防水平面展开面积结算，卫生间防水及屋顶防水等计算上翻面积，但附加层不再单独计算（报价综合考虑）。

本表由投标单位填写。根据自身情况进行报价。后附投标单位五证及授权委托书、企业宣传册等。（投标单位必须具备相关防水施工作业资质）

防水工程具体做法以图纸为准。

景州文体中心工程

防水工程专业分包工程报价单（3标）

投标单位（盖章）：

| 序号 | 部位 | 工程做法 | 计划量㎡ | 单价（元/㎡） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料单价 | 人工单价 | 综合单价 |  |  |
| 1 | 设备基础防水 | 详见建施25-9（4cm自带保护层SBS防水卷材一道、聚合物防水砂浆、聚氨酯涂膜） | 160 |  |  |  |  | 专业分包 |
| 2 | 不上人屋面 | 刷基层处理剂一道；两道3厚聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材；0.4厚聚乙烯膜一层 (河北标12J2) | 7000 |  |  |  |  | 专业分包 |
| 3 | 风井屋面 | 4mmSBS沥青防水卷材 | 43 |  |  |  |  | 专业分包 |
|  | 平台地面防水 | 两道3cm厚聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材 | 744.38 |  |  |  |  | 专业分包 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 防水品牌 |  |
| 投标人签字确认 |  |

备注：以上报价材料费及人工费分别报价，材料费为主材费用，辅材及其他各种费用均包括在人工费中。在投标中注明品牌，防水卷材品牌要求：见附表

最终结算工程量以防水平面展开面积结算，卫生间防水及屋顶防水等计算上翻面积，但附加层不再单独计算（报价综合考虑）。

本表由投标单位填写。根据自身情况进行报价。后附投标单位五证及授权委托书、企业宣传册等。（投标单位必须具备相关防水施工作业资质）

防水工程具体做法以图纸为准。

卷材防水备选品牌

- 北京朗坤防水材料

- 河北新星佳泰京石防水

- 石家庄兰天

- 衡水中铁建

- 上海豫宏

聚氨酯涂膜防水备选品牌

1、北京朗坤防水材料

2、河北新星佳泰京石防水

3、石家庄兰天

4、衡水中铁建

5、上海豫宏

6、河北迈诺