衡水景州文体中心项目配电箱采购工程

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2019年  3月8日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

衡水景州文体中心项目配电箱招标公告

河北建工集团有限责任公司现对 衡水景州文体中心 项目配电箱采购进行招标。现将有关招标事项公告如下：

工程概况：景州文体中心项目配电箱采购招标。详细参数详见招标文件及设备清单。

2、项目地点：衡水景县县城广川大街与市场路交叉口。

3、招标范围：227台配电箱采购（具体范围详见招标文件）

4、标段划分：整体划分为  2  个标段，地下车库、电影院、训练馆、文化中心为1标段，游泳馆、体育场、体育馆、餐厅、外广场为2标段。选择 1-2   个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。

- 投标单位资格要求 ：有相应专业资质，提供相关营业执照、安全生产许可证。

- 7、报名及资格预审

报名时间： 2019年3月8日-2019年3月14日18：00，期间同时进行资格预审。

投标人时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。

8、领取招标文件

2019年3月14日资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至物流公司招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址http://webbiao.com注册时可咨询网站技术负责人。

9、投标方式：本次投标先在河北建工物流电子商务平台上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。

10、联系人及电话

项目联系人：刘彦阔    联系电话：13393088536

网站技术负责人：周子康      联系电话：0311-68020033

河北建工物流有限公司地址：石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

河北建工集团有限责任公司

2019年3月8日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 衡水景州文体中心工程 |
| 2 | 建设地点 | 衡水景县县城广川大街与市场路交叉口 |
| 3 | 工程概况 | 景州文体中心项目配电箱采购招标。详细参数详见招标文件及设备清单 |
| 4 | 承包方式 | 设备供应 |
| 5 | 质量及技术标准 | 合格。 |
| 6 | 招标范围和要求 | 景州文体中心项目227台配电箱。主要电气元件采用正泰、德力西或同档次产品。 |
| 7 | 计划工期 | 按招标人要求 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 有相应专业资质，提供相关营业执照、安全生产许可证，相应工程业绩 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 按清单报价表报价。 |
| 11 | 投标限价 | 小写：1标为110万，2标为85万 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在河北建工物流电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 15 | 网上开标时间 | 开标时间: 2019年3月15日09时00分，如有变动，另行通知。 |
| 16 | 谈判时间 | 2019年3月 18日09时00分，如有变动，另行通知。 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于4家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分提供电子版，并在开标前上传至电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 分公司招标采购负责人、项目经理、项目经济师及集团各部门领导。 |
| 19 | 监督小组成员 | 张海滨、刘庆德 |
| 20 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，不承诺最低价中标。 |
| 21 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 22 | 中标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向物流招标平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。从投标保证金中扣留 |
| 23 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：刘彦阔 联系电话：13393088536 |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 周子康，电话：0311-68020033 |

一、工程概况

1、工程名称：景州文体中心项目配电箱招标

2、工程地址：衡水市景县

3、设备数量：详见清单

4、工期：根据招标人进度要求。

5、质量标准：合格

6、中标人每标段选择1家。

7、投标文件份数:正本壹份,副本贰份。投标文件盖章齐全后，一块密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。

二、招标内容 及要求

1、景州文体中心工程所使用配电箱。

2、本工程采用： 公开招标、先招后议 方式招标。

3、工程质量标准： 省优 。投标人提供的商品的质量必须全部符合国家现行相关规范和行业标准要求，参数要求详见本招标文件第9条<技术要求（参数，规模与范围）>各种技术参数和工作性能。投标人可提前与项目部就产品技术参数和实际需求沟通。

三、报价及付款方式

1. 合同价格确定方式: 本此招标采用固定综合单价形式确定合同单价，单价包含但不限于：设备(各类型机组及控制系统设备)配件材料费、制作费,包装费,装卸运输费、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、安装技术服务费，税金（提供增值税专用发票,票面税率16%）等，即包括了设备从原材料采购、装配、储存、加工、运输、卸货到项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。投标报价由各投标人自行根据本项目的实际情况结合自身技术、成本水平等因素自主确定。

2. 合同价款：本次招标各类设备单价包死，合同价款按照实际供应数量*相应设备单价=总额确定。

3、报价依据：施工图纸、工期、质量要求以及投标单位自身的技术、经济实力并结合市场，

并考虑一定风险报价。

4、 报价包含内容和费用：配电箱箱体及电气元件、配件采购加工所需的材料费、人工费、机械费、管理费用、运输费、装卸费、利润、风险、保险等全部费用。

5、报价需要说明的有关问题：

5.1本工程计量计价模式采用固定综合单价法，投标人需按照各单位工程的配电箱材料供应内容计算招标范围内的全部费用进行报价；要求各投标人按正泰、德力西品牌计算填写一份报价单，如上述品牌缺少系统图中所标示的某些设备，可选择上述品牌的同等品牌系列产品，并在报价单上详细注明电气元器件的品牌，由招标人从中选定品牌最优报价。

投标总报价=Σ各型号配电箱固定综合单价*各型号工程量

5.2各配电箱内的火灾报警、故障电弧监测和消防应急系统、智能照明系统价格不包含本合同价内，投标人负责配合安装，安装费用包含在本次报价内。 本次报价包括集中应急电源EPS选用。

5.3配电箱柜所用的电线品牌必须为宝胜、远东、永进、新宝丰、津成等中的一种。双电源选用上海叶宝电气、人民、上海良信品牌；浪涌保护器选用天津中力、上海申泰、厦门宏发品牌；EPS 选用大连国彪、青岛创统；控制与保护开关选用浙江中凯、深圳泰永、森泰电器品牌。

5.4投标人不应以低于成本价填报任何项目单价或采用不平衡报价，招标人评标时一旦查证，可能会影响投标人最终是否中标。

5.5中标的投标单价在合同实施期间固定不变，任何可能影响合同价格的风险和因素应由投标人承担，投标人应在投标价格中予以充分考虑并报价。

5.6投标人必须在招标人规定的工期内完成本合同内容，当招标人认为有必要赶工或拖延时，承包人必须调整供货计划，保证赶工期并不再索取任何费用。投标人应充分考虑可能由此引起的费用增加，所发生的增加费用应摊入各项投标报价中。

5.7有关完成招标范围内所有低压配电箱、柜所可能发生的其他任何相关费用，不管招标人是否在招标文件中进行明确说明，但根据招标文件的前后相关内容可推断出包括在招标范围内，不管此费用在投标报价中是否单独列出，投标人都应充分细致阅读本招标文件后予以充分考虑并包含进报价中。

6、投标货币：本工程投标报价采用的币种为人民币。招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

四、结算注意事项：

1、以最终招标人确认实际工程量结算，如设备检测不合格招标人不予结算。

2、如果设备型号、数量等发生变更，双方协商调整变动部分价格，若招投标人双方不能达成一致价款，招标人有权另行安排供货商。投标人不得阻碍招标人的正常施工。

3、付款方式：货物分两批进场,每批货物进场后验收合格，支付中标单位相应至货款的60%,配电箱(柜)全部安装调试完毕并经由建设单位和监理单位验收合格， 支付中标单位至合同价款的75%，全部工程竣工，建设单位结算完成，支付至合同价款的97%，剩余3%作为质保金，在工程竣工验收合格满一年的一个月内付清（不计利息）。

五、技术要求

1、符合国家相关技术规范要求，保证设备合格，确保质量优良。

2、设备供应商应按招标方要求及时提供设备实验报告单、出厂合格证、使用说明书等技术资料。以上资料中标单位必须按总包要求及时提供，否则，总包方有权拒绝结算供货款。

3、箱体型号为非标铁质，喷塑处理，外壳颜色为非消防配电箱为灰白色；消防配电箱为红色，并喷涂消防标识。

4、本文件中招标设备包含的配电箱（柜）内元器件必须采用严格符合国家规定质量及技术要求的正规产品，如某种元器件无北京北元、正泰、德力西同类产品，应选择与北京北元、正泰、德力西同档次产品，并在报价清单中注明。强电箱质量应符合GB7251国家标准和相应行业标准。

5、配电箱（柜）应有出厂合格证、生产许可证、3C认证标志和认证证书复印件及试验记录。

6、断路器品牌及选型：投标单位应对所选品牌质量及供货能力负责。所选型号性能参数不得低于图纸品牌型号参数。投标单位所选品牌如与图纸品牌技术参数有偏差，应提供技术偏离表。

7、电涌保护器必须符合设计文件和当地气象局要求并通过实验全部合格方可使用。

8、配电箱的消防安全应急电源等必须符合相关消防验收规范及标准要求，消防应急电源的容量及应急时间等参数必须严格执行图纸要求，同时确保消防验收通过；各配电箱内的火灾报警系统、智能照明系统、故障电弧监测系统价格不包含本合同价内，暂不安装，但配电箱内必须预留出相应的安装位置及甩线，后期火灾报警系统配件安装时负责免费安装配电箱内的元器件。

9、配电箱、柜采用优质冷轧钢板折剪焊接而成，箱体周长小于1m,板厚不得小于1.2mm；周长等于或大于1m时，板厚不得小于1.5mm。

10、箱、柜体拼缝均匀一致，各部位允许偏差在标准规定数据范围之内。

11、箱体及二层板所用钢板的厚度必须符合相关规范的要求，箱体、二层板（及组装完开关后）要固定牢固。

12、配电箱、柜表面应光滑、致密、无气孔起皮、漆眼、漏漆等缺陷。

13、电表箱、分户箱的进出线管为暗埋时，厂家可不留预留孔，施工单位根据现场情况开孔。明装箱箱体开孔与导管管径适配，箱体开敲落孔由供应商与现场施工单位共同确定。

14、配电箱、柜、盘、应方正，箱门开启灵活，门缝间隙均匀。

15、在箱体或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。

16、配电箱、柜所有的电气元件必须是3C认证产品；漏电开关必须全部检测合格。各电器元件布置合理，并有足够的电气安全距离。

17、专用接地保护线应用多股铜编织软线（搪锡），将箱体，板及装有电器的可开启的箱门连成一体并接地；连接螺栓、以及平垫圈、弹簧圈等均为镀锌件。严禁串联连接。

18、箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子，尺寸应符合国家相关规定。接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。

19、分批次进场的配电箱、柜的箱壳、盘芯（二层底）及箱门应配套并编号。

20、主母排及分支母排均采用热缩带封闭；各一、二次接线端子及主母排均需要搪锡；母线材质要求用无氧电解铜制造。

21、箱体内的二次进出线需用相应线鼻子压实，并用热缩管塑封，严禁多股线直接接在设备货源器件上。

22、照明箱、开关箱等必须设置防护板。室外箱体上的按钮必须设置在内层箱门上，不允许设置在外层箱门上。电表箱设置智能电表，及插卡巡检的小门，利于用户查询。

23、所有配电箱铭牌采用不锈钢材质，打印内容必须有建筑名称、配电箱编号。如“游泳馆”“ 06+(2F)-AT-PYFJ”。

24、所有断路器的相间上下的防护格栅板齐全。

六、工程管理

1、中标单位应严格按照国家、景县政府及招标单位上级主管部门关于安全生产的管理细则，在本工程中或现场内外，由于自身原因造成的质量及安全事故等损失，均由中标方负责。

2、在招标方认为工程已受到威胁或即将产生损失时，经劝告或招标方认为中标单位已不具备承担本工程的能力时，招标方有权要求终止合同，中标单位应予接受，并承担由此产生的一切经济损失。

3、中标单位施工人员进入现场后必须服从招标单位现场人员的指挥、管理及调配。

七、工程保修

自工程竣工交验之日起计算。在保修期内，中标方对其所承揽的工程质量仍负相关的经济与法律责任。

八、工程质量要求

投标方提供设备应符合国家规范及市属有关规定，该设备质量应达到合格标准，如因中标方供应之设备因质量问题而达不到合格标准，由此引起的返工费用及一切后果均由中标方负责。

十 投标文件格式

1、投标文件的组成

投标人的投标文件由综合标部分、商务标部分二部分组成。

10.1综合标部分应包括下列内容：

10.1.1（营业执照、资质证书、安全生产许可证、机械检验合格证等必备证件）复印件；

10.1.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

10.2商务标部分

10.2.1报价表（见附表）

以上资料需分别装订成册，一式两份。

十一、 开标须知

1、本工程商务标在物流平台进行开标。

2、开标时，有下列情况之一的，作为无效投标文件。

11.2.1投标文件未按时提交的；

11.2.2投标文件未密封、加盖单位公章、内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.2.3投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

11.2.4投标人未按招标文件要求报价、恶意低价中标，中标价格不在完成工程所能承受资金范围内的。

十二、投标流程

1、招标阶段

12.1.1招标公告发布后，投标人在中鼎嘉华采网上上自行下载招标文件及设备清单。投标报名截止日期为2019年3月14日18时0 分。

12.1.2投标报名截止后一日内之前，投标人将资质证明文件提交至招标人项目部，经审查合格后推荐至河北建工集团物流公司开通商务平台登录账号（平台网址为：http://webbiao.com），物流公司负责对投标人进行培训。（需向物流平台缴纳投标保证金1万元，招标方与中标人签订合同后退回），之后进入网上竞标阶段，网上竞标时间：暂定2019年3月15日9点，如有更改电话通知。

12.1.3网上竞标阶段分为三轮，投标人可在每一轮竞价结束前，自行填写报价并提交。物流公司随时监控系统运行，必要时对投标人进行电话指导。第二、三轮淘汰一至三名价格最高的投标人。

2、评标定标阶段

12.2.1网上竞标后，剩余3家投标人进入洽商谈判。进行洽谈时，投标人须携带纸质的与网标最后一轮报价一致的商务标报价表。

洽商谈判时间：电话通知。

12.2.2经与投标人洽商谈判后，评委根据招标文件拟定的评标办法，以及对投标人质询议价结果。由评委评审出拟中标单位。

12.2.3由河北建工集团工程管理部发布中标公示。

12.2.4招标人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。

12.2.5中标人须在接到中标通知书之日起7日内与招标人签订设备采购合同。

十三、开标与评标

# 1、河北建工集团有限责任公司工程部、景州文体中心项目部招标领导小组主持评标。根据投标单位标书中的报价，并考虑投标单位施工经验、社会信誉、资金能力等因素进行全面的综合评定确定中标单位。开标后投标人进行二次报价，经评审后确定中标人。

2、开标后，招标单位认为必要时可约请个别投标单位负责人（或其指派的授权人）进一步阐明标书的主要内容和提供标价的分析资料，并削减或纠正标书中不合理部分的问题进行洽谈，同意后投标单位应补充书面许诺，以便定标参考。

3、评标和定标工作不邀请投标单位参加。对于未中标单位，不予以通知，也不做任何解释。

4、中标方应在招标方规定的时间之内签定合同，并做好准备工作。

附件一：

景州文体中心 工程配电箱设备招标

综合标投标文件

工程名称：

投标人：                                （签字/盖章）

编制日期：      年       月      日

1.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：      职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

年     月     日

附法定代表人身份证复印件

2.授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     的法定代表人，现授权委托           为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件、中标后签署合同及履行合同的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）	性别：      	年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                    （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附委托代理人身份

3.投 标 函

致：         （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件、投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为：1标        元（小写），2标         元（小写）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

8、我方中标后服从招标人对施工标段做出的调整及指定。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

投 标 报 价 表（2标）

| 游泳馆： |
| --- |
| 序号 | 编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 类型 | 型号 | 尺寸 | 室内/外 | 明/暗设 | 备注 |
| 1 | +06+(1F)-AP-LED | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 500*600*200 | 室内 | 明设 | LED大屏电源预留 |
| 2 | +06+(-1F)-AT-GJYSB | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 无负压给水设备动力 |
| 3 | 06+(1F)-AT-RDJ | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 弱电动力箱 |
| 4 | 06+(-1F)-AT-BDS | 台 | 1 |  |  | 控制箱/开关箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 变电所动力箱 |
| 5 | 06+(2F)-AP-RSJ | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 500*600*150 | 室内 | 暗设 | 开水间 |
| 6 | +06+(1F)-AP-XF3 | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 400*500*150 | 室内 | 明设 | 新风机组 |
| 7 | +06+(1F)-AP-XF1 | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 400*500*150 | 室内 | 明设 | 新风机组 |
| 8 | +06+(-1F)-AP-HRJZ | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 换热机组变频柜 |
| 9 | +06+(1F)-AP-XF2 | 台 | 1 |  |  | 控制箱 | 非标铁质 | 400*500*150 | 室内 | 暗设 | 新风机组 |
| 10 | +06+(2F)-AP-XF1 | 台 | 1 |  |  | 控制箱 | 非标铁质 | 400*500*150 | 室内 | 明设 | 新风机组 |
| 11 | +06+(2F)-AP-KT1 | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 500*600*200 | 室内 | 明设 | 空调机组 |
| 12 | +06+(2F)-AP-KT2 | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 500*600*200 | 室内 | 明设 | 空调机组 |
| 13 | 06+(2F)-AP-QXFK1 | 台 | 1 |  |  | 开关箱 | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 风管上的电动球形喷口 |
| 14 | 06+(2F)-AP-QXFK2 | 台 | 1 |  |  | 开关箱 | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 风管上的电动球形喷口 |
| 15 | +06+1F-AT-dt1 | 台 | 1 |  |  | 动力箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 电梯动力箱 |
| 16 | +06+-1F-AL-gg1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 500*600*150 | 室内 | 明设 | 公共照明，根据二次装修调整回路数 |
| 17 | +06+1F-AL-gg1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 室内 | 明设 | 大堂照明，根据二次装修调整回路数 |
| 18 | +06+(2F)-AL-CS | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 450*500*150 | 室内 | 暗设 | 厕所照明 |
| 19 | +06+1F-AT-gg1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 室内 | 暗设 | 公共照明，根据二次装修调整回路数 |
| 20 | +06+1F-AL-gg2 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 室内 | 暗设 | 大堂照明，根据二次装修调整回路数 |
| 21 | +06+2F-AL-gg1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 室内 | 明设 | 公共照明，根据二次装修调整回路数 |
| 22 | +06+-1F-ALE-1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 应急照明 |
| 23 | +06+1F-ALE-1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 应急照明 |
| 24 | +06+2F-ALE-1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 应急照明 |
| 25 | +06+1F-ALE-2 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 应急照明 |
| 26 | +06+2F-ALE-2 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 应急照明 |
|  | 小计 | 台 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 报 价 表（2标）

| 体育场： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 类型 | 型号 | 尺寸规格 | 安装位置 | 室内/外 | 明/暗设 | 备注 |
| 1 | +02+F1-AL4 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 600*800*150 | 医务室 | 室内 | 暗设 |  |
| 2 | +02+F1-AL3 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 检录大厅 | 室内 | 暗设 |  |
| 3 | +02+F1-AL2 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 弱电机房 | 室内 | 明设 |  |
| 4 | +02+F1-AL1 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 600*800*250 | 休息室 | 室内 | 暗设 |  |
| 5 | +02+F3-AL1 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 通道 | 室内 | 暗设 |  |
| 6 | +02+F2-AL1 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 通道 | 室内 | 暗设 |  |
| 7 | +02+F1-AL6 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 乒乓球室 | 室内 | 暗设 |  |
| 8 | +02+F1-AL5 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 裁判评分室 | 室内 | 暗设 |  |
| 9 | +02+F1-ALE1 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | ALE | 500*600*150 | 配电室 | 室内 | 明设 |  |
| 10 | +02+F1-AP2 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AP | 500*600*150 | 乒乓球室 | 室内 | 暗设 |  |
| 11 | +02+F1-AP1 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AP | 500*600*150 |  | 室外 | 明设 | 室外防水防腐型 |
| 12 | +02+F1-AL8 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 厕所 | 室内 | 暗设 |  |
| 13 | +02+F1-AL7 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 厕所 | 室内 | 暗设 |  |
| 14 | +02+F1-AL4" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 600*800*200 | 厕所 | 室内 | 暗设 |  |
| 15 | +02+F1-AL3" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 600*800*200 | 检录大厅 | 室内 | 暗设 |  |
| 16 | +02+F1-AL2" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 600*800*200 | 弱电机房 | 室内 | 明设 |  |
| 17 | +02+F1-AL1" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 600*800*200 | 设备机房 | 室内 | 明设 |  |
| 18 | +02+F2-AP2" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AP | 600*800*200 |  | 室外 | 明设 | 室外防水防腐型 |
| 19 | +02+F2-AP1" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AP | 600*800*200 |  | 室外 | 明设 | 室外防水防腐型 |
| 20 | +02+F2-AL1" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 通道 | 室内 | 明设 |  |
| 21 | +02+F1-AL5" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AL | 500*600*150 | 裁判评分室 | 室内 | 暗设 |  |
| 22 | +02+F1-AP1" | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | AP | 600*800*200 | 设备机房 | 室内 | 明设 |  |
|  | 合计 | 台 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 报 价 表（2标）

| 体育馆餐厅： |
| --- |
| 序号 | 编号 | 类型 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 型号 | 尺寸 | 室内/外 | 明/暗设 | 备注 |
| 1 | +02+(-1F)-AL-gg1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 2 | +02+(-1F)-AT-gg2 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 3 | +02+1F-AL-gg1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1600*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 4 | +02+(-1F)-AL-gg3 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1800*400 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 5 | +02+(-1F)-AT-gg4 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 6 | +02+1F-AL-gg2 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1800*400 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 7 | 02+(1F)-AT-XKS | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 8 | +02+(2F)-AT-PYC1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 暗设 | 风机 |
| 9 | +02+(2F)-AT-PYC2 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 暗设 | 风机 |
| 10 | +02-1F-ALE-4 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 11 | +02-1F-ALE-2 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 12 | +02-1F-ALE-5 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 13 | +02+1F-ALE-2 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 14 | +02-1F-ALE-3 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 15 | +02+1F-ALE-1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 16 | +02+1F-ALE-1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 17 | +02+1F-ALE-3 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 18 | +02+1F-ALE-4 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 照明 |
| 19 | +02-(1F)-AL-TYYP | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 20 | +02-(1F)-AL-KFT | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 21 | +02+(1F)-AP-LED | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*200 | 室内 | 暗设 | LED预留电源 |
| 22 | 02+(2F)-AP-QXFK1 | 开关箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 风管电动球形喷口 |
| 23 | 02+(2F)-AP-QXFK2 | 开关箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 风管电动球形喷口 |
| 24 | +02-(1F)-AL-JSF | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 25 | +02-1F-AT-dt1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 电梯 |
| 26 | 02+(1F)-AT-RDJ | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 弱电机房动力 |
| 27 | 02+(-1F)-AT-BDS | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 变电所 |
| 28 | +02+(+1F)-AT-DGYX | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 |  |
| 29 | +02+(-1F)-AT-qwb | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 潜污泵动力 |
| 30 | +02+(+1F)-AT-JSJF | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 31 | +02+(+1F)-AT-XSPM | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 32 | 02+(-1F)-AT-CFS | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 |  |
| 33 | +02+(1F)-AL-CT1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*1200 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 34 | +02+(1F)-AL-CT2 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*1200 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
|  | 合计 |  | 台 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 报 价 表（1标）

| 外广场景观： |
| --- |
| 序号 | 编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 类型 | 型号 | 尺寸规格 | 安装位置 | 室内/外 | 安装方式 | 备注 |
| 1 | 1AL0 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*300 | 外广场 | 室外 | 落地安装 | 室外防水防腐型 |
| 2 | 1AL1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*300 | 外广场 | 室外 | 落地安装 | 室外防水防腐型 |
| 3 | 2AL0 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*300 | 外广场 | 室外 | 落地安装 | 室外防水防腐型 |
| 4 | 2AL1 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*300 | 外广场 | 室外 | 落地安装 | 室外防水防腐型 |
| 5 | 3AL0 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*300 | 外广场 | 室外 | 落地安装 | 室外防水防腐型 |
| 6 | 3AL3 | 台 | 1 |  |  | 照明箱 | 非标铁质 | 800*1000*300 | 外广场 | 室外 | 落地安装 | 室外防水防腐型 |
|  | 小计 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 报 价 表（1标）

| 车库商铺训练馆电影院： |
| --- |
| 序号 | 编号 | 类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 型号 | 尺寸规格 | 安装位置 | 室内/外 | 明/暗装 | 备注 |
| 1 | +03+B1(f6)-AP(bds)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 变电所 | 室内 | 明设 |  |
| 2 | +03+B1(f6)-AP(hrjz)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 冷水机房 | 室内 | 明设 |  |
| 3 | +03+B1(f6)-AL(lsjf)1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 冷水机房 | 室内 | 明设 |  |
| 4 | +03+B1(f1、2)-AT(xjl)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 5 | +03+B1(f1、2)-APE1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 6 | +03+B1(f1、2)-AP1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 7 | +03+B1(f3、4)-AT(xjl)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 8 | +03+B1(f3、4)-APE1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 9 | +03+B1(f3、4)-AP1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 10 | +03+B1(f5)-APE1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 11 | +03+B1(f5)-AP1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 12 | +03+B1(f3)-AT(jk)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 监控室 | 室内 | 明设 |  |
| 13 | +03+B1(f3)-AT(rd)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 弱电机房 | 室内 | 明设 |  |
| 14 | +03+1-AT(dt)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 电梯厅 | 室内 | 明设 |  |
| 15 | +03+B1(f3)-AT(qwb)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 |  | 室内 | 明设 |  |
| 16 | +03+B1(f6)-AL1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*220 | 管理 | 室内 | 暗设 |  |
| 17 | +03+B1(f5)-AL1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*220 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 18 | +03+B1(f5)-AP(kt)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*220 | 空调机房 | 室内 | 明设 |  |
| 19 | +03+B1(f4)-AP(kt)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*220 | 空调机房 | 室内 | 明设 |  |
| 20 | +03+B1(f3)-AP(kt)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*220 | 空调机房 | 室内 | 明设 |  |
| 21 | +03+B1(f1)-AP(kt)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*220 | 空调机房 | 室内 | 明设 |  |
| 22 | +03+B1-AL1(xlg) | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*150 | 休息室 | 室内 | 暗设 |  |
| 23 | +03+B1-AL2xlg) | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*150 | 休息室 | 室内 | 暗设 |  |
| 24 | +03+B1(f6)-ALE1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1800*400 | 弱电间 | 室内 | 明设 |  |
| 25 | +03+B1(f5)-ALE1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1800*400 | 弱电间 | 室内 | 明设 |  |
| 26 | 商铺配电箱 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 |  |  | 室内 | 暗设 |  |
| 27 | +03+B1(f1)-AL1 | 智能照明配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*500 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 28 | +03+B1(f4)-AL1 | 智能照明配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*500 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 29 | +03+B1(f3)-AL1 | 智能照明配电箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*500 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 30 | 插座箱 | 插座箱 | 台 | 8 |  |  | 非标铁质 |  |  | 室内 | 暗设 |  |
| 31 | 插座箱 | 插座箱 | 台 | 8 |  |  | 非标铁质 |  |  | 室内 | 暗设 |  |
| 32 | +03+B1(f6)-APE1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 弱电间 | 室内 | 明设 |  |
| 33 | +03+B1(f6)-AP1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 弱电间 | 室内 | 明设 |  |
| 34 | +03+B1(f6)-AT(xjl)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 风机房 | 室内 | 明设 |  |
| 35 | +03+B1(f3、4)-ALE1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1800*400 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 36 | +03+B1(f1、2)-ALE1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1800*400 | 配电间 | 室内 | 明设 |  |
| 37 | +03+B1(f3)-APE(zm)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 配电室 | 室内 | 明设 |  |
| 38 | +03+B1(f3)-AP(zm)1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 配电室 | 室内 | 明设 |  |
| 39 | +03+j-AL1(fyt) | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 通道 | 室内 | 暗设 |  |
| 40 | +03+j-AL1(fy) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*200 | 通道 | 室内 | 暗设 |  |
| 41 | +03+j-AL1(gg) | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*150 | 通道 | 室内 | 暗设 |  |
| 42 | +03+j-AC2(dyy) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*200 | 新风机房 | 室内 | 明设 |  |
| 43 | +03+j-AC1(dyy) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*150 | 新风机房 | 室内 | 明设 |  |
| 44 | +03+j-ALE1(dyy) | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1600*400 | 通道 | 室内 | 明设 |  |
| 45 | +03+B1-ALE1(dyy) | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*600*400 | 通道 | 室内 | 明设 |  |
| 46 | +03+B1-AP1(dyy) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 |  | 电气设备间 | 室内 | 明设 |  |
| 47 | +03+B1-ALE2(dyy) | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*600*400 | 库房 | 室内 | 明设 |  |
| 48 | +03+B1-AL1(dyy) | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*200 | 售票厅 | 室内 | 暗设 |  |
| 49 | +03+B1-AP2(dyy) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*200 | 电气设备间 | 室内 | 明设 |  |
| 50 | +03+B1-AC2(dyy) | 开关箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 风机房 | 室内 | 明设 |  |
| 51 | +03+B1-AT3(dyy) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 值班监控室 | 室内 | 明设 |  |
| 52 | +03+B1-AT1(dyy) | 开关箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 1000*1200*250 | 库房 | 室内 | 明设 |  |
| 53 | +03+B1-AC1(xlg) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 库房 | 室内 | 明设 |  |
| 54 | +03+B1-AL3(xlg) | 开关箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 台球区 | 室内 | 暗设 |  |
| 55 | +03+B1-AP1(xlg) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 |  | 电气设备间 | 室内 | 明设 |  |
| 56 | +03+B1-ALE2(xlg) | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1600*400 | 排风机房 | 室内 | 明设 |  |
| 57 | +03+B1-ALE1(xlg) | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1600*400 | 电气设备间 | 室内 | 明设 |  |
| 58 | +03+B1-AC2(xlg) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*200 | 篮球训练场 | 室内 | 暗设 | 三相空调室内机 |
| 59 | +03+B1-AP2(xlg) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*200 | 电气设备间 | 室内 | 明设 |  |
| 60 | +03+B1-AP1(ys) | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 |  | 水处理机房 | 室内 | 明设 | 雨水处理机房 |
|  | 合计 |  | 台 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 报 价 表（1标）

| 文化中心： |
| --- |
| 序号 | 编号 | 类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 型号 | 尺寸 | 室内/外 | 明/暗设 | 备注 |
| 1 | +01+B1F(f4)-AP-zm1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 室内 | 明设 |  |
| 2 | +01+1F(f6)-AP-zm1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*200 | 室内 | 明设 |  |
| 3 | +01+1F(f7)-AP-zm1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 室内 | 明设 |  |
| 4 | +01+1F(f7)-AP-zm2 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 室内 | 明设 |  |
| 5 | +01+B1F(f1)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 6 | +01+B1F(f2)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 7 | +01+B1F(f3)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 8 | +01+B1F(f4)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 9 | +01+B1F(f5)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 10 | +01+1F(f6)-AL-2/3 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*200 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 11 | +01+1F(f6)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*300 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 12 | +01+1F(f7)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 13 | +01+1F(f7)-AL-2 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 14 | +01+2F(f8)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*300 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 15 | +01+2F(f9)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 16 | +01+2F(f9)-AL-2 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 17 | +01+3F(f10)-AL-2 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 700*900*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 18 | +01+3F(f10)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 19 | +01+3F(f10)-AL-3 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 700*900*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 20 | +01+4F(f9)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 700*900*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 21 | +01+4F(f11)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 22 | +01+4F(f9)-AL-2 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 23 | +01+B1F(f3)-AL-1'' | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*250 | 室内 | 明设 | 待设备确定后调整回路数 |
| 24 | +01+5F(f12)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 25 | +01+5F(f9)-AL-1 | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 根据二次装修调整回路数 |
| 26 | +01+B1F(f1)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 |  |
| 27 | +01+B1F(f2)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 |  |
| 28 | +01+B1F(f3)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 |  |
| 29 | +01+B1F(f4)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 |  |
| 30 | +01+B1F(f5)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 31 | +01+1F(f7)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 32 | +01+2F(f9)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 900*1200*300 | 室内 | 明设 |  |
| 33 | +01+2F(f9)-ALE-kzs | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 900*1200*300 | 室内 | 明设 |  |
| 34 | +01+1F(f6)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 35 | +01+2F(f8)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 36 | +01+3F(f10)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 37 | +01+4F(f11)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 38 | +01+5F(f12)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 39 | +01+5F(f13)-AL-tgs | 照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 暗设 |  |
| 40 | +01+B1F(f1)-AP-sj | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 室内 | 暗设 |  |
| 41 | +01+B1F(f4)-APE-yj1 | 应急动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*700*200 | 室内 | 明设 |  |
| 42 | +01+B1F(f4)-APE-yj2 | 应急动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*700*200 | 室内 | 明设 |  |
| 43 | +01+4F(f9)-ALE-1 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 44 | +01+3F(f10)-ALE-2 | 应急照明箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 45 | +01+1F(f7)-AT-tc | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 天窗 |
| 46 | +01+B1F(f1)-APE-xf1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*200 | 室内 | 明设 |  |
| 47 | +01+B1F(f1)-APE-xf2 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*200 | 室内 | 明设 |  |
| 48 | +01+1F(f6)-AP-xk1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 500*600*150 | 室内 | 明设 |  |
| 49 | +01+B1F(f1)-AC-xf | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 400*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 50 | +01+2F(f8)-AC-xf | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 350*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 51 | +01+4F(f9)-AC-xf1 | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 400*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 52 | +01+4F(f9)-AC-xf2 | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 400*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 53 | +01+1F(f7)-AP-xk1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 400*500*120 | 室内 | 明设 |  |
| 54 | +01+B1F(f5)-AC-kt | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 450*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 55 | +01+1F(f7)-AC-kt | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 450*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 56 | +01+2F(f9)-AC-kt | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 450*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 57 | +01+3F(f10)-AC-kt | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 450*300*120 | 室内 | 明设 | 控制吊顶式新风机组 |
| 58 | +01+B1F(f4)-AT-bds | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 |  |
| 59 | +01+2F(f9)-AT-jl1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 | 卷帘动力箱 |
| 60 | +01+4F(f9)-AT-dt1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 暗设 | 电梯动力箱 |
| 61 | +01+B1F(f4)-AT-sb | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 | 潜污泵动力箱 |
| 62 | +01+B1F(f1)-AP-ssb | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 400*300*120 | 室内 | 明设 |  |
| 63 | +01+5F(f12)-AT-dt1 | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 暗设 | 电梯动力箱 |
| 64 | +01+1F(f6)-AT-xk | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 800*1000*250 | 室内 | 明设 |  |
| 65 | +01+1F(f7)-AT-rd | 动力箱 | 台 | 1 |  |  | 非标铁质 | 600*800*250 | 室内 | 明设 |  |
|  | 合计 |  | 台 | 65 | 台 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均包含设备(各类型机组及控制系统设备)配件材料费、制作费,包装费,装卸运输费、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、安装技术服务费，税金（提供增值税专用发票,票面税率16%或13%）等，即包括了设备从原材料采购、装配、储存、加工、运输、卸货到项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。

资质文件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 《企业资质证书》复印件加盖公章

- 《企业安全生产许可证》复印件加盖公章

- 最近3年业绩及3000平方米以上工程的合同、验收报告

- 设计施工图纸和施工方案。